## Slide 1: Klimatberäkningsstuga – Avsnitt 2

## Slide 2: Denna ppt består av 7 avsnitt (med tillhörande videos), samt fördjupningsmaterial - Avsnitt I: Inkluderar intro - Avsnitt 7: Inkluderar sammanfattning
Detta utbildningsmaterial (sju ppt + tillhörande videos) har vidareutvecklats och kompletterats av Treano Bygg AB under 2022 – 2025, med bakgrund mot LFM30:s tidigare Klimatberäkningsstugor period 2020-2024. Detta material skänkes hösten 2025 inkl tillhörande videos till LFM30 – med andemening att materialet i sin helhet ska tillgängliggöras publikt och externt på marknaden, som ett led i Treanos Hållbarhetsarbete. Materialet uppskattas kunna användas ca 2 år framåt utan större ändringar. Dagens datum 2025-09-16.

## Slide 3
Översikt/Innehåll ”Klimatberäkningsstuga”, 7 avsnitt (I-VII)
VII
1
2
Steg 1
Översikt
När är vi nöjda?
Fastställda gränsvärden
Hur vi tar fram där det saknas
Lagkrav
Lokala klimatinitiativ
Företagsnivå
Projektnivå
Beräkna till Boverkets klimatdeklaration
Kompletterande beräkning
Steg 3
Upphandling & målstyrning
Steg 0
Steg 2
Klimatförbättra – utan extra kostnad
Klimatförbättra till rimlig kostnad
Ex som ÄTA eller grönt sidoanbud
Klimatbalansering – som är trovärdig
Steg 4
Sammanfattning
Fördjupning
per avsnitt
Boverket
Lokalt
initiativ
Denna ppt
PPT / Video
Avsnitt I-VII
Version: HT 2025
Treano  LFM30  Publik gratis
VII
V
IV
III
II
I

## Slide 4
Månad | Vecka | Innehåll Klimatberäkningsstuga | Treano (2 h) | Aura (2 h) | Gäst (1-2 h)
Sept | 36 | Översikt & admin | X | X | 
 | 37 | Presentation av klimatberäkningsverktyg | (X) | X | X
 | 38 | Steg 0: Identifiera affären | X | X | 
 | 39 | Steg 0: Fördjupning |  | X | 
Okt | 40 | Steg 1: Översikt Nyproduktion och ROT | X | X | 
 | 41 | Steg 1 och 5: Fördjupning + Bidcon |  | X | X
 | 42 | Steg 1: Fördjupning + Prodikt & Plant |  | X | X
 | 43 | Steg 1: Fördjupning + BM & Nodon |  | X | X
 | 44 | Steg 1: Anläggning | X | X | X
Nov | 45 | Steg 2 & 5: Översikt | X | X | 
 | 46 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 47 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 48 | Steg 3 & 5: BATNEEC, översikt | X | X | 
Dec | 49 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera Ny |  | X | 
 | 50 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera ROT |  | X | 
Jan | 3 | Steg 4 & 5: Översikt | X | X | 
 | 4 | Steg 4 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 5 | Upphandling & målstyrning: Översikt | X | X | 
Feb | 6 | Upphandling & målstyrning: Fördjupning |  | X | 
 | 7 | Sammanfattning, dokumentation, intyg | X | X | 
Fredagar 13-15
Denna ppt

## Slide 5
PPT
PPT
Hur
(Praktisk applicering)
Läsanvisning till denna ppt och videos
Avsnittsindelare (Teori)
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – extra material – som ej gås igenom i video
PPT
Fördjupning

## Slide 6
Jesper Karlsson
Huvudsamordnare Stödcoach
Andreas Holmgren Lijin Zhou
Kontakt: Andreas.holmgren@treano.se
Samarbetsavtal (kunskap, kvalitet):
LFM30 – Coacher
Samarbetsavtal (samverkan, pro Bono): LFM30 – AcadeMedia (KYH) – Treano
Samarbetsavtal (ekonomi):
AcadeMedia (KYH) – Coacher
Gästcoacher
Lokal facilitator
Huvudcoach
Huvudsamordnare
Organisation – för denna Klimatberäkningsstuga (vers sep 2025)

## Slide 7: Steg 0: Att identifiera affären

## Slide 8: Översikt: - Övergripande struktur via LFM30:s Metod för klimatbudget - I linje med lagkrav samt olika svenska lokala klimatinitiativ

## Slide 9
Nedan Översiktsbeskrivning är utifrån LFM30:s dokument ”Huvuddokument”
Utgångspunkt struktur / innehåll:
Ramverk: Klimatberäkningsstugan har behövt ett övergripande ramverk att förhålla sig till inkluderat Boverket och hur förhålla sig till andra klimatinitiativs klimatberäkning. LFM30:s Metod för Klimatbudget, med beräkningsanvisning byggnad och anläggning, har gett det ramverket och strukturen – se mer på dess hemsida

## Slide 10
Omvärldsbevakning: LFM30:s omfattning i jämförelse mot andra organisation
Tabeller visar jämförelse på olika byggnadsverk samt ambitionsnivåer.
LFM30:s metod för klimatberäkning har den bredaste insatsen.
Jämförelsen är viktig både för att förstå och i omvärldsbevakning för alla aktörer som söker harmonisering (synk) mellan olika initiativ.
Fokus denna Klimatberäkningsstuga: Byggnad Ny + ROT + Översikt övrigt

## Slide 11
Principer
Rekommenderade kriterier
Arbetsprocesssteg 0-5
Klimat-ambitioner
Nivåer
Översikt: LFM30:s Metod för klimatbudget:
Metod för Klimatbudget

## Slide 12
Klimatambition
1. Klimatberäkna
2. Klimatförbättra
3. Klimatoptimera
4. Klimatbalansera
5. Löpande kontrollera
0. Identifiera affären
Kvarter
Företag
Projekt
Metoden består av olika principer:
BATNEEC – Bästa Teknik till rimlig kostnad
Transparens
Material/Teknisk neutralitet
Do No Significant Harm (DNSH)
Sund konkurrens (tillförlitliga och träffsäkra klimatberäkningar)
Lokal anpassningsbarhet
Alt 1: Klimatförbättrat
”Till likvärdiga tekniska funktioner och utan extra kostnader: ca -25% (nyproduktion, ROT, anläggning)
Alt 2: Klimatoptimerat
”Till en rimlig kostnad: 40-50% (nyproduktion, tillbyggnad), 30% (renovering, ombyggnad), 40% (anläggning)
Alt 3: Klimatbalanserat
”Till en rimlig kostnad – och först när ytterligare minskningar mot 75-90% gjorts”
Alt 0: Traditionellt
”Jämförelseberäkning, hur skulle projektet ha byggts om det genomfördes under perioden 2015–2020”
Boverket
+ extra pga sund konkurrens
LFM30:s Metod för klimatbudget:
Metodens arbetsprocess (steg 0-5) kan tillämpas på tre nivåer

## Slide 13
Byggdel 0-6, samt 7-8 (Byggmaterial, Byggspill + Byggtransporter)
Nettokalkyl
Offertkalkyl
A5.2 – A5.4 (Byggarbetsplats inkluderat byggmetod (netto och offert))
Översikt av en klimatberäkning (utifrån entreprenadperspektiv)
II. REDOVISA HUR KLIMATBERÄKNING GÅTT TILL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I. REDOVISA SPÅRBARHET TILL ERT BYGGPROJEKTET |  | 

## Slide 14
Alla klimatberäkningsanvisningar kan förhålla sig till följande struktur
Redovisa hur klimatberäkningen gått till:
Boverkets klimatberäkningskriterier berör flertal av nedan kriterieområden (prestanda resultatet ”vad” redovisas in i deras databas)
För lokala initiativ kan strukturen användas för att redovisa efterlevelse till sin lokala klimatberäkningsanvisning och sina intressenter – ”hur” en klimatberäkning genomförts.
Systemgränser: |  |  | Funktionell enhet | Klimatdata | Verifikat: Mängd, klimatdata & EPD; Resurssammanställning | Verifikat: Transporter | Täckningsgrad | Schabloner | Drift - (B6) påverkan
Byggprojekt & LCA-skeden | Särberäkningar | Byggdelar / Aktiviteter |  |  |  |  |  |  | 
Spårbarhet och information om aktuellt byggprojekt:
Boverkets begäran av information in i sin databas berör flera av dessa delområden (spårbarhet till aktuellt objekt)
För lokala initiativ kan behovet vara att komplettera med mer specifik information.
Boverket
Lokalt
initiativ
Projekt typ | Fastighet & bygg. kropp | Klimatber.-verktyg | Startbesked & kriterie version | Dagens datum | Verifierings-metod

## Slide 15: Klimatberäkningskriterier – synkad med lagkrav och olika lokala klimatinitiativ
= Synkade
= Skillnader
= Extra krav
= Ingen info
 | Malmö LFM30 | Boverket |  | Stockholm HS30/ Klimatarena | Uppsala klimatprotokoll | Göteborg Framtiden | NollCO2 2.0 | Miljöbyggnad 4.0 | IVL:s anvisningar 2025–02 | Helsingborg
 |  | 2022 | 2028 |  |  |  |  |  |  | 
Systemgränser Byggnad / Anläggning; Livscykelskeden |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systemgränser: Särberäkningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Systemgränser: Byggdelar (SBEF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Funktionell enhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Klimatdata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verifikat: % EPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verifikat: % mängder & om ev recept finns |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verifikat: Transporter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Schabloner |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Täckningsgrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Klimatpåverkan under Driftfas (B6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fastighet & huskropp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
K-Verktyg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bygglov och datum kravversion |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Verifieringsmetod |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
II. REDOVISA HUR KLIMATBERÄKNING GÅTT TILL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
I. REDOVISA SPÅRBARHET TILL ERT BYGGPROJEKTET |  | 

## Slide 16
Jämförelsetabell över olika
Klimatberäkningsanvisningar,
Inkluderat lagkrav
B = Byggnad
R = Rivning
A = Anläggning
BA = Byggavfall
LCA = Livscykelanalys
N/T = Nyproduktion/Tillbyggnad
DB = Databas
R/O = Renovering / Ombyggnad
= Samma info
= Samma info + mer
= Samma info + ännu mer
= Info saknas
=
=
Mörkare grön nyans avser ökad ambition – att klimatberäkna mer komplett och träffsäkert

## Slide 17: Info om byggprojektet
Jämförelsetabell över olika
Klimatberäkningsanvisningar,
Inkluderat lagkrav
B = Byggnad
R = Rivning
A = Anläggning
BA = Byggavfall
LCA = Livscykelanalys
N/T = Nyproduktion/Tillbyggnad
DB = Databas
R/O = Renovering / Ombyggnad
= Samma info
= Samma info + mer
= Samma info + ännu mer
= Info saknas
Mörkare grön nyans avser ökad ambition – att klimatberäkna mer komplett och träffsäkert

## Slide 18
Steg 0. Översikt: Identifiera affären (till klimatförbättring)

## Slide 19
Lagkrav: Ej lagkrav att arbeta med klimatförbättring idag (även om lagen syftar till det). I lagkrav förslag i framtiden (förslag från 2030), där finns krav på klimatförbättring och gränsvärde
Lokalt klimatinitiativ: Direkt /indirekt förväntan eller krav per lokalt klimatinitiativ i Sverige
1. Klimatberäkna
2. Klimatförbättra
3. Klimatoptimera
4. Klimatbalansera
5. Löpande kontrollera
0. Identifiera affären
Boverket
+ extra pga sund konkurrens

## Slide 20
🎯 Strategisk förberedelse för klimatbudget
Syftar till att tidigt i projektet skapa rätt förutsättningar för att styra mot klimatmål utan att tappa affären.
Förstudie/Initiera
Definiera mål och ambitionsnivå (t.ex. klimatförbättrat, klimatoptimalt, klimatbalanserat)
Att tydliggöra projektets systemgränser, klimatmetodik, ansvar och databehov inför kommande klimatbudget.
Identifiera affärsmodellen och förstå projektets ekonomiska logik, t.ex grön finansiering, LCC
Utforska tekniska och klimatmässiga möjligheter inom ramen för affären
Förankra klimatstrategin hos nyckelpersoner (projektledning, kalkyl, inköp, hållbarhet)
Utforska möjlighet med cirkularitet och återbruk.
Säkra att klimatstyrning-/ mål integreras i projektets besluts- och upphandlingsprocesser
Steg 0 är en interaktiv och strategisk fas där klimat, teknik och ekonomi kopplas ihop – för att klimatmålen ska bli både möjliga och affärsmässiga.
Steg 0: Identifiera affären - översikt

## Slide 21
Tidiga skeden – större rådighet. Senare skeden större ändringskostnader
Vi behöver utmana oss och tänka nytt!
Det är möjligt minska klimatutsläpp med ca 25% utan extra kostnader, och 25-50% och till rimlig kostnad (Ny + ROT)!
Klimatberäkna träffsäkert: ger sund konkurrens, och vi riskerar ej missa målet!
När nöjd? Genomför ”BATNEEC” - analys per byggdel, byggmetod och material över tid!
Jämför, Jämför, Jämför – gå ej i klimatfällan!

## Slide 22
Val av entreprenadform ger förutsättning för – affären och rådighet
treano.se
Process Byggentreprenör
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Samverkans entr.
TE
UtfE

## Slide 23
1.
Kalkyl och anbud. Intern
2A.
Planering
2B.
Projektstart
3.
Projektering
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
4.
Produktion
Process Byggare
Byggprocessen

## Slide 24
Tidslinje

## Slide 25
LAGKRAV
Halva vägen / Rekommenderad Steg 2
Rekommenderad Steg 1
Rekommenderad
Steg 3
KLIMATBALANSERAT
2020
2025-2027
2027-2030
2030-2035
2022-2025
Kriterier / hjälpmedel
Kriterier / Hjälpmedel
Kriterier / Hjälpmedel
Rekommenderad förflyttningstrappa till 2035
Kriterier / Hjälpmedel

## Slide 26
Välj delstrategier (ex via modell / metod) |  | Föreslå möjliga förbättringsaktiviteter | Strukturera utifrån byggdel (exempel SBEF/ BSAB 83) och prio delar att fokusera på |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identifiera affären, incitament och samverkan |  | Alt 1.…. | 0 Cirkulär hantering av befintligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Alt 2…. | 1 MARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Alt 3… | 2 HUSUNDERBYGGNAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | …. | 3 STOMME |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ... | 4 YTTERTAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 5 FASADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 6 STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 7 INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 8 INSTALLATIONER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A4 Byggtransporter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A5 Byggarbetsplats |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identifiera affären – per delstrategi identifiera aktiviteter per byggdel i linje med affären

## Slide 27
Det karaktäristiska kan ses som två kurvor, den vita kurvan beskriver hur stor grad man kan påverka intressenternas inflytande, risker och osäkerhet Den svarta kurvan anger ändringskostnader, det är som billigast att ändra ju tidigare i skedet man är. ”Tidiga beslut sätter ramen för klimatpåverkan”
Planera rätt i börja
Grad
Ändringskostnader
Initiera
Planera
Utföra
Avsluta
Utreda
Utforma
Detaljera
Realisera
Överlämna
Tidiga skeden ger större rådighet och lägre ändringskostnader

## Slide 28
Område | Kommentar
Lova ej för mycket (Green Claim) | Byggaktör kan få EU vite om man lovar för mycket – särskilt till konsument
Delvis (helt) nya klimatförbättrade byggmaterial | Behov kompetenslyft kring helt / delvis nya byggmaterial: som ej kostar mer och med samma tekniska funktion – men med lägre CO2e.
Samspel i byggkedjan kan behövas | Kompetenslyft och samspel kan behövs i flera led i byggkedjan (exempelvis byggvaruhandel – byggare – teknisk konsult (akustik, brand, K, A, mm) – byggherre – slutkund) för en affär
Vi behöver utmana oss själva och tänka nytt – per enskilt byggmaterial/metod och byggdel

## Slide 29: Exempel på byggmaterial med lägre CO2e
70% mindre utsläpp jämfört med standarsgips
20% återvunnen gips
Något dyrare
80-90% jämfört osb
Jämfört plyffa, billigare
20% mindre utsläpp jämfört standardgips och samma kostnad
(i normalt utförande uppfyller samma tekniska funktionskrav)

## Slide 30
SBUF 14381 (2024-2025): Diagrammen är baserade på analysen av EU:s utsläppshandelssystem (EU-ETS I och EU-ETS II)
Fuel
Concrete
Reinforcement
Structural Steel
Prognos: Material med mindre utsläpp antas vara billigare 2024-2035

## Slide 31: Tre beräkningssätt avseende klimatdata – rekommenderad prio val
 | i) Projektspecifik | ii) Hybrid | iii) Nyckeltal | När rekommenderas projektspecifik klimatberäkning (i)
Nyproduktion / Tillbyggnad | Generellt alltid | Tidiga projekt | Tidiga skeden Grov siffra | Vid lagkrav När hög träffsäkerhet krävs (ex kommunikation av CO2 förbättringar, upphandlingsstyrning) Komplexa projekt med byggnad/anläggning med olika ändamål/funktioner ex logistikhall – men rimlig kostnad Vid målstyrning För framtida referensvärden
Ombyggnad / Renovering | > 30 MSEK | 5 - 30 MSEK | Tidiga skeden Grov siffra | När referensdata finns som möjliggör kombination av nyckeltal och projektspecifika data via digitala verktyg. Vid större projekt och förutsättning kostnadseffektiv beräkning Vid total-/samverkansentreprenad När hög träffsäkerhet krävs (t.ex. kommunikation av CO2 förbättringar) När det ej är för komplex projekt med för många särberäkningar – med rimlig kostnad Ger underlag för framtida referensvärden
Byggservice | Spets-projekt | Vid behov < 5 MSEK | Tidiga skeden < 5 MSEK | Vid behov ta fram referensvärden När extra hög träffsäkerhet krävs (t.ex. kommunikation av CO2 förbättringar) Om rimligt utifrån kostnadseffektivitet och tillgång klimatberäkningsverktyg
De större klimatinitiativ som Göteborg och Stockholm redovisar tre metoder för klimatberäkning:
Metod i: Projektspecifik indata
Metod ii: Hybrid av Metod i och iii B där både nyckeltal/referensvärde samt projektspecifika mängd och EPD används.
Metod iii: Nyckeltal/delmoduler (va KROT-verktyg).
I tidiga skeden i byggprojekt – kan referensvärden / nyckeltal användas för att förstå möjliga ”smörgåsbord val”.
Steg 1 – identifiera affären, kan systematiseras, genom att bygga upp bibliotek med typiska byggprojekt med referensvärden/ smörgåsbord
Nedan tabell – variant förslag, utkast inom LFM30 (ej beslutad än)

## Slide 32: Hur – Bidcon Förstudie

## Slide 33
Mall: Hyresgästanpassning kontor
Aktuellt projekt: Kv Gyllenstjärna 32
Affärsmässigt val: Kv Gyllenstjärna 32
Välj mall: För att spara på tid kan likande projekttyp från Treanos referensbibliotek användas (N/ROT/S). Klimatstrategier / klimatförbättringar är redan påbörjade, fortsätt… Alternativt skapa helt ny mall om särskild projekttyp saknas, öka bibliotekets datainsamling.
Anpassa till ditt projekt: Projektanpassa innehållet i vald mall för att spegla det specifika projektet och dess specifika förutsättningar i kolumnen FFU. Det innebär att mallen justeras så att den överensstämmer med den egna byggnadens åtgärd och materialval.
Klimatåtgärder/affären: Identifiera klimatåtgärder i samtliga steg eller hur det traditionellt hade byggts. Justera val av byggmaterial/metod per byggdel så att helheten ”klimatförbättra” alternativt ”klimatoptimera” blir rimliga i ”ungefär samma kostnad”, samt ”till rimlig kostnad” (ca max 5-10% > FFU kostnad)
1
3
Översikt: Kund väljer sitt klimatavtryck – via det affärsmässiga smörgåsbordet
2
Se mer i avsnitt ”steg 3”

## Slide 34
Välj mall – Projekttyp (Ex. Hyresgästanpassning kontor Gyllenstjärnan 32)
0 Cirkulär hantering av befintligt | 00 Sammansatta | 01 Planering | 02 Cirkuläritets-inventering | 03 Info till hyresgäster, grannar, leverantörer | 04 Sanering, damm och andra risker vid ändring | 05 Demolering till återbruk och återtillverkning | 06 Håltagning | 07 Begränsad rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 08 Betydande rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 09 Rivning hel byggnad –material-återvinning, energiåtervinning, deponi
1 MARK | 10 Sammansatta | 11 Röjning, Rivning Flyttning | 12 Schakter, fyllning | 13 Markförstärkning Dränering | 14 | 15 Ledningar Kulvert tunnlar | 16 Vägar och planer | 17 Trädgård | 18 Markutrustning Stödmurar, komple-mentbyggnad | 19
2 HUSUNDERBYGGNAD | 20 Sammansatta | 21 | 22 Schakt Fyllning | 23 Markförstärkning Dränering | 24 Grundkon-struktioner | 25 Kulvert och tunnlar | 26 Garage | 27 Platta på mark | 28 Huskomplettering Husunderbyggnad | 29 Usunderbyggnad, övrigt
3 STOMME | 30 Sammansatta | 31 Stomme- Väggar | 32 Stomme - Pelare | 33 Prefab | 34 Stomme Bjälklag Balkar | 35 Smide | 36 Stomme, Trappor Hissschakt | 37 Samverk Takstomme | 38 Huskomplettering | 39 Stomme övrigt
4 YTTERTAK | 40 Sammansatta | 41 Takstomme | 42 Taklagskompl | 43 Taktäckning | 44 Takfot och gavlar | 45 Öppnings- Kompletteringar Takluckor | 46 Plåt | 47 Terrasser Altaner | 48 Huskomplettering, Yttertak | 49 Yttertak övrigt
5 FASADER | 50 Sammansatta | 51 Stomkomplettering Utfackning | 52 | 53 Fasadbeklädnad Ytskikt | 54 | 55 Fönster, Dörrar Partier, Portar | 56 | 57 | 58 Huskomplettering Ytterväggar | 59
6 STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | 60 Sammansatta | 61 Insida yttervägg | 62 Undergolv | 63 Innerväggar | 64 Innertak | 65 Invändiga Dörrar Glaspartier | 66 Invändiga trappor | 67 Efterlagning | 68 Huskomplettering Rumsbildning | 69 Rumskomplettering övrigt
7 INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | 70 Sammansatta | 71 | 72 Ytskikt, golv trappor | 73 Ytskikt väggar | 74 Ytskikt tak och undertak | 75 Målning | 76 Vitvaror | 77 Skåp och inrednings-snickerier | 78 Rumskomplettering Övrigt | 79 Rumskomplettering övrigt
8 INSTALLATIONER | 80 Sammansatta | 81 Integrerade solcellser | 82 Process | 83 Storkök | 84 Värme och sanitet | 85 Kyla och luft | 86 El | 87 Transport | 88 Styr och regler | 89 Installationer övrigt
A4 Byggtransporter | 01 Planering, Mätning och Upphandlingsstyrning |  | 02 Projektering |  | 04 Produktionsplanering för Byggtransporter | 05 Transport- och Logistikhubbar | 06 Transportmedel och Utrustning | 07 Säkerhet och Miljö | 08 Kommunikationssystem och Koordinering | 
A5 Byggarbetsplats | A5.1 Hantering av cirkularitet på byggarbetsplatsen |  | A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater |  | A5.3 Tillfälliga byggbodar, byggkontor, förråd och containers |  | A5.4 Byggvärme och byggel |  | A5.5 Övrig miljöpåverkan | 
Aktuella byggdelar (SBEF)
Hög CO2e
Särberäkna om olika funktioner
Hyresanpassning kontor
B. Identifiera ev behov av särberäkning. Exempelvis om byggprojekt både inkluderar takomläggning och hyresgästanpassning.
A. Identifiera alla aktuella byggdelar har identifierats (CoClass /SBEF)
C. Identifiera alla poster med störst utsläpp – för att fokusera / prioritera rätt
”Bibliotek klimat- och cirkuläritetstjänst per byggprojekt” kan hittas i en PPT under mappen Kalkyl Klimat- och cirkuläritetstjänst
Treano översikt CO2 prestanda bibliotek´.
1

## Slide 35
 |  | FFU | Alt 0. Traditionell | Alt 1. Klimatförbättrat | Alt 2. Klimatoptimalt | Alt 3. Klimatbalanserat
Beskriv FFU
Ange (%, eller – X ton CO2e)
Jämför FFU/verkligt utförande mot traditionellt bygge år
2015-2020: ”Smutsa ner”
Ange (%, eller – X ton CO2e)
Jämföra FFU/verkligt utförande mot
Potentiell förbättring: Alternativ 1,2,3 vid upphandling
Ange (% bättre, eller – X ton CO2e)
Anpassa ditt projekt – Vill kund jämföra med ”traditionellt byggt ” och/eller FFU?
2

## Slide 36
 |  | FFU | Traditionellt | Klimatförbättrat | Klimatoptimalt | Klimatbalanserat
SBEF | Byggdel: / LFM30: |  | Ton CO2e: X Kg CO2e/ljus BTA: X | Ton CO2e:X Kg CO2e/ljus BTA: X |  | 
63 | Innerväggar | Trästomme, träreglar, normal gipsskiva, mineralull | Stålstomme, stålreglar, normal gipsskiva, stentull | Trästomme, träreglar, ErgoLite lätt gipsskiva, mineralull | Trästomme, träreglar, Klima lätt gipsskiva, cellulosa/glasull | Trästomme, träreglar, Klima lätt gipsskiva, Hampa
Hyresgästanpassning kontor
Anpassa till aktuell projekt. Justera mallen till förfrågningsunderlag. Ange översiktligt med ändå detaljerat så man förstår
2
Anpassa ditt projekt – Exempel 1 - Hyresgästanpassning Gyllenstjärnan 32, byggdel 63
Utifrån berörda delar i FFU/verkligt utförande, placera respektive material i rätt kolumn och markera med fetstil. Använd grå markering för alternativt byggande.
Det är viktigt med tydlig info vid kalkylering. I detta exempel har trästomme med normal gips och mineralull använts i verklig utförande. Vid jämförelse mellan FFU och Alt.0 (traditionellt) beräknar kalkylatorn procentuell förändring %, samt x kg CO2e bättre jämfört FFU.
Om kunden önskar jämföra det faktiska utförandet (FFU) med ett traditionellt byggsätt kan övriga alternativ lämnas tomma. På motsvarande sätt kan enbart klimatförbättrade eller klimatoptimala alternativ fyllas i om syftet är att uppskatta ytterligare förbättringspotential jämfört med FFU.

## Slide 37
 |  | FFU | Alt 0. Traditionell | Alt 1. Klimatförbättrat | Alt2. Klimatoptimalt | Alt 3. Klimatbalanserat
 |  | SEK: | SEK: | SEK: | SEK: 3 300 616 (+10%) | 
SBEF | Byggdel: / LFM30: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: 52 (+25%, +13 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 14 | Ton CO2e: 30 (-25%, -9 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 8 | Ton CO2e: 23 (-41%, -16 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 6.5 | 
2 | HUSUNDERBYGGNAD | Kfb. Betong och armering (nivå 2) | Vanlig fulbetong/armering | Kfb. Betong och armering (nivå 2) | Kfb. Betong och armering (nivå 3) | 
3 | STOMME | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, stenull | Träreglar, limträ, I-stålbalk, stenull | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, stenull | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, cellulosafiber/hampa | 
4 | YTTERTAK | K-virke, lösull glasull, ytpapp | K-virke, stenull, ytpapp | K-virke, lösull glasull, ytpapp | K-virke, lösull glasull, ytpapp | 
5 | FASADER | Träpanel, 50% återvunnen tegel, stenull, träfönster | Träpanel, tegel, stenull, aluminiumfönster | Träpanel, 50% återvunnen tegel, stenull, träfönster | Träpanel, 80% återvunnen tegel, stenull, träfönster | 
6 | STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, ErgoLite, lösull glasull | Stålreglar i tak och vägg, OSB, normal gips, stenull | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, ErgoLite, lättgips, lösull glasull | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, Clima Ergolite gips, lösull glasull | 
7 | INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd), kakel och klinker | Plastmatta linoleum, Målad gips. Inget återbruk, kakel och klinker | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd), Fibo badrumsskiva | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd). | 
8 | INSTALLATIONER | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | Enkla installationer utan styrning (värme, belysning). | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | 
 | Byggtransport & arbetsplats |  |  | LFM30: Steg 1 | LFM30: Steg 2 | LFM30: Steg 3
Fördjupning. Anpassa ditt projekt – Exempel 2- översikt spårbarhet till FFU vid jämförelse med vald klimatambition
2
Röd markera berörda celler som motsvarar verkligt utförande.
Placera ut respektive material som verkligen har använts i projektet och fet markera dem. Markera resterande material som bedöms kunna ha använts i respektive skede skede genom att grå markera.
Exempel: Verkligt och fiktivt
FFU: Justera mallen enligt FFU/verkligt. Ange översiktligt med ändå detaljerat så man förstår hur man skulle byggt det per alternativ 0-3
Traditionell: Om kund önskar se hur det verkliga utförandet förhåller sig till ett traditionellt byggsätt (2015–2020), i syfte att bedöma procentuell klimatförbättring.
Klimatförbättrat: Om kund önskar se hur byggnaden kunde ha klimatförbättrats genom val av mer klimatvänliga material, utan betydande merkostnad.
Klimatoptimalt: Om kund önskar se hur byggnaden kunde ha optimerats ur klimatsynpunkt genom att använda det mest klimatvänliga materialvalet, med en kostnadsökning på cirka 5–10 %.

## Slide 38
 |  | FFU | Alt 0. Traditionell | Alt 1. Klimatförbättrat | Alt2. Klimatoptimalt | Alt 3. Klimatbalanserat
 |  | SEK: 3 000 560 | SEK: 3 010 680 | SEK: 3 002 430 (-0.06%) | SEK: 3 300 616 (+10%) | 
SBEF | Byggdel: / LFM30: | Ton CO2e: 39 Kg CO2e/ljus BTA: 11 | Ton CO2e: 52 (+25%, +13 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 14 | Ton CO2e: 30 (-25%, -9 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 8 | Ton CO2e: 23 (-41%, -16 Ton) Kg CO2e/ljus BTA: 6.5 | 
2 | HUSUNDERBYGGNAD | Kfb. Betong och armering (nivå 2) | Vanlig fulbetong/armering | Kfb. Betong och armering (nivå 2) | Kfb. Betong och armering (nivå 3) | 
3 | STOMME | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, stenull | Träreglar, limträ, I-stålbalk, stenull | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, stenull | Träreglar, hybrid limträ / I-stålbalk, cellulosafiber/hampa | 
4 | YTTERTAK | K-virke, lösull glasull, ytpapp | K-virke, lösull glasull, ytpapp | K-virke, lösull glasull, ytpapp | K-virke, lösull glasull, ytpapp | 
5 | FASADER | Träpanel, 50% återvunnen tegel, stenull, träfönster | Träpanel, tegel, stenull, aluminiumfönster | Träpanel, 80% återvunnen tegel, stenull, träfönster | Träpanel, 50% återvunnen tegel, stenull, träfönster | 
6 | STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, ErgoLite, lösull glasull | Stålreglar i tak och vägg, OSB, normal gips, stenull | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, Recoma, lättgips, lösull glasull | Träreglar i tak och vägg (mkt lite stålreglar), OSB, Clima Ergolite gips, lösull glasull | 
7 | INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd), kakel och klinker | Plastmatta linoleum, Målad gips. Inget återbruk, kakel och klinker | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd), Fibo badrumsskiva | Plastmatta linoleum, Målad gips mindre spackel (ex inget i teknikutrymme, förråd). | 
8 | INSTALLATIONER | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | Enkla installationer utan styrning (värme, belysning). | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | Energieffektiva enkla installationer (värme, belysning). Visst återbruk. Erbjuda serviceavtal. Återbruk i befintlig byggnad (vent och el) | 
 | Byggtransport & arbetsplats |  |  | LFM30: Steg 1 | LFM30: Steg 2 | LFM30: Steg 3
Exempel: Verkligt och fiktivt
Förfina analysen/affären
3
-25% CO2e
- 0.06% SEK
-41% CO2e
- 10% SEK
Kostnaden i Alt 2. överstigen ramen för rimlig kostnadsökning mellan 5-10% mer än FFU.
Justera, förfina affären genom att välja rätt material till rätt prisökning.

## Slide 39: Endast FFU är aktuellt vid klimatdeklaration till Boverket. Exempel, Tillbyggnad: Kemikalierum Rosengårdsbadet, Malmö
Systemgränser: |  |  | Funktionell enhet | Klimatdata | Verifikat: Inköp, klimatdata (ex % EPD), Resurssammanställning | Verifikat: Transporter | Täckningsgrad | Schabloner | Drift - (B6) påverkan
Byggprojekt & LCA-skeden | Särberäkningar | Byggdelar / Aktiviteter |  |  |  |  |  |  | 
Byggnad A1-A5.4 | EA | Bd: 2-8 | BTA: 48 | Konservativ EPD> 74% | 50% Finns | Ej underskattat | 98% 100% | Bd: 7 & 8 A5.2-5: 3 | EA
Datum | Fastighet & bygg. kropp | Klimatber.-verktyg | Startbesked & kriterie version | Verifieringsmetod
250408 | Kemikalierum Rosengårdsbadet | Bidcon | Bygglov: xxxx Byggstart: xxxx LFM30 vers 2.0 | Egenbed. LJ250321 AH250323
Tillbyggnad: Kemikalierum Rosengårdsbadet |  | FFU | Traditionell | Klimatförbättrat | Klimatoptimalt | Återbetalat
 |  | SEK: | SEK: | SEK: | SEK: | SEK:
 |  | Ton CO2e: 21,1 Kg CO2e/ljus BTA: 440 | Ton CO2e: 21,1 Kg CO2e/ljus BTA: 440 | Ton CO2e: 20,7 (-1,6%) Kg CO2e/ljus BTA: 433 | Ton CO2e: 18,4 (-13%) Kg CO2e/ljus BTA: 385 | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA:
SBEF | Byggdel: / LFM30: |  |  |  |  | 
0 | Rivning och håltagning |  | Elektrifierat, mindre | Elektrifierat, mindre | Elektrifierat, mindre | Elektrifierat, mindre
1 | MARK | Hybrid HVO / Diesel | Diesel | Hybrid HVO / Diesel | Hybrid HVO/ Elektrifiering | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
2 | HUSUNDERBYGGNAD | Kfb betong/armering, cellplast | Betong/armering, cellplast | Kfb betong/armering, | Kfb betong/armering (nivå 3-4), perlite / isobetong | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
3 | STOMME | Lecablock puts, en stålbalk | Lecablock puts, en stålbalk | Limträ, Kfb lecablock, kfb puts | Limträ, Kfb lecablock, kfb puts, design/form/storlek byggnad | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
4 | YTTERTAK | Takstol i trä, Råspont, underlagspapp, ytpapp, lösull glasull, sedumtak | Takstol i trä, Råspont, underlagspapp, ytpapp, isolerskiva glasull | Takstol i trä, Råspont, underlagspapp, ytpapp, lösull glasull, sedumtak | Takstol i trä, Råspont, underlagspapp, ytpapp, lösull cellulosa/hampa, sedumtak | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
5 | FASADER | Färgad puts | Färgad puts | Kfb färgad puts | Kfb färjad puts | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
6 | STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | Putsade lecablock (mindre breda) | Putsade lecablock (mindre breda) | Kfb putsade lecablock (mindre breda) | Ergo Lite gips, träreglar, träregelskiva | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
7 | INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | Puts och målning med diffusionsöppen färg. Dammbehandlat betonggolv | Puts och målning med diffusionsöppen färg. Dammbehandlat betonggolv | Kfb puts och målning med diffusionsöppen färg. Kfb dammbehandlat betonggolv | Kfb puts och målning med diffusionsöppen färg. Kfb dammbehandlat betonggolv | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka. Ev återbruk
8 | INSTALLATIONER | Kemikalierum med enkla installationer som renar klor och syra som försörjer befintligt (klortillverkare, klor/syra tankar) | Kemikalierum med enkla installationer som renar klor och syra som försörjer befintligt (klortillverkare, klor/syra tankar) | Kemikalierum som energieffektivt renar klor och syra som försörjer befintligt (klortillverkare, klor/syra tankar) | Kemikalierum som energieffektivt renar klor och syra som försörjer befintligt (klortillverkare, klor/syra tankar) optimalt byggprocess/drift. Serviceavtal | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka. Serviceavtal garanti och eftermarknad. Ev återbruk
 | Byggtransporter & arbetsplats |  |  | LFM30: Steg 1 | LFM30: Steg 2 | LFM30: Steg 2-3
Boverket Detta är ett exempel om ni på likvärdigt sätt vill redovisa /arkivera er Boverket klimatberäkning, men utan anläggning

## Slide 40: Steg 0: Att identifiera affären – Fördjupning och extra info (inkl engelskt material)
För detta avsnitt – någon ppt bild som vid behov kan tas upp vid coachning.

## Slide 41
Select Sub-strategies (e.g. model / method) |  | Propose Possible Improvement Activities | Structure by Building Emenet (e.g. CEN/BSAB83 or EN 15804) and Prioritize Key Focus Areas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identifiera affären, incitament och samverkan |  | x…. | A1-A3: 0 Circular management of existing structures |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | y…. | A1-A3: 1 SITEWORKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | z… | A1-A3: 2 SUBSTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | …. | A1-A3: 3 STRUCTURAL FRAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ... | A1-A3: 4 ROOF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A1-A3: 5 FACADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A1-A3: 6 INTERIOR WALLS AND ROOM FORMATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A1-A3: 7 INTERNAL SUFACE AND ROOM COMPLETION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A1-A3: 8 INSTALATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A4 CONSTRUCTION TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A5 CONSTRUCTION SITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identify the Business – through Systematic Work with Climate Improvements by Building Component

## Slide 42
Scope for Influence – Early Stages: LFM30:s Sub-strategies, Strategic Measures, and Activities, Organized by Building Element

## Slide 44
LFM30:s Metod för klimatbudget: Affärsrådighet

## Slide 45: Samverkansentreprenad (Nyproduktion)
Broschyr: AOC
Försäljning: AOC + HC
Platsbesök: ProC
Grönt anbud med option: förstudie klimat (vision, ambition, strategi): AOC
Beställning, Fas 1A: AOC
Mål: ProC
Projektteam & principval: ProC
Strategi –påverkan på förvaltning: HC+ ProC
Enkel klimatkalkyl: KIP + HC
Överenskommelse Fas 1-2: AOC
Kontrakt: ProC+AOC
Målstyrning & upphandling: ProC
Projektteam: ProC+HC
Systemval: ProC
Kalkyl komplettering: KIP+HC
Avstämning: ProC+HC
Målstyrning & upphandling: ProC
Materialval: ProC
Beräkning: KIP+HC
LFM30 Klimat-deklaration & egenbedömning: KIP+HC
Återbetalning: KIP+HC
Målstyrning & inköpsstyrning: ProC
DoU inkl KKPI: ProC
LFM30 Klimatdeklaration: KIP+HC
Återbetalning : KIP+HC
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Fas 1: Gratis. Anbud
Fas 2: Del av kontrakt
1.
Kalkyl och anbud. Intern
2A.
Planering
2B.
Projektstart
3.
Projektering
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
4.
Produktion
Process Byggare

## Slide 46: Samverkansentreprenad (ROT)
Broschyr: AOC
Försäljning: AOC + HC
Platsbesök: ProC
Grönt anbud med option: förstudie klimat (vision, ambition, strategi): AOC
Beställning, Fas 1A: AOC
Mål: ProC
Projektteam & principval: ProC
Strategi –påverkan på förvaltning: HC+ ProC
Enkel klimatkalkyl: KIP + HC
Överenskommelse Fas 1-2: AOC
Kontrakt: ProC+AOC
Målstyrning & upphandling: ProC
Projektteam: ProC+HC
Systemval: ProC
Kalkyl komplettering: KIP+HC
Avstämning: ProC+HC
Målstyrning & upphandling: ProC
Materialval: ProC
Beräkning: KIP+HC
LFM30 Klimat-deklaration & egenbedömning: KIP+HC
Återbetalning: KIP+HC
Målstyrning & inköpsstyrning: ProC
DoU inkl KKPI: ProC
LFM30 Klimatdeklaration: KIP+HC
Återbetalning : KIP+HC
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Fas 1: Gratis. Anbud
Fas 2: Del av kontrakt
1.
Kalkyl och anbud. Intern
2A.
Planering
2B.
Projektstart
3.
Projektering
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
4.
Produktion
Process Byggare

## Slide 47: Samverkansentreprenad
Broschyr: AOC
Försäljning: AOC + HC
Platsbesök: ProC
Grönt anbud med option: förstudie klimat (vision, ambition, strategi): AOC
Beställning, Fas 1A: AOC
Mål: ProC
Projektteam & principval: ProC
Strategi –påverkan på förvaltning: HC+ ProC
Enkel klimatkalkyl: K + HC
Överenskommelse Fas 1-2: AOC
Kontrakt: ProC+AOC
Målstyrning & upphandling: ProC
Projektteam: ProC+HC
Systemval: ProC
Kalkyl komplettering: KIP+HC
Avstämning: ProC+HC
Målstyrning & upphandling: ProC
Materialval: ProC
Beräkning: KIP+HC
LFM30 Klimat-deklaration & egenbedömning: KIP+HC
Återbetalning: KIP+HC
Målstyrning & inköpsstyrning: ProC
DoU inkl KKPI: ProC
LFM30 Klimatdeklaration: KIP+HC
Återbetalning : KIP+HC
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Fas 1: Gratis. Anbud
Fas 2: Del av kontrakt
1.
Kalkyl och anbud. Intern
2A.
Planering
2B.
Projektstart
3.
Projektering
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
4.
Produktion
Process Byggare

## Slide 48: Arbetsgång Totalentreprenad
Fas 2: Del av kontrakt
1.
Kalkyl och anbud
2.
Projektstart
3.
Projektering
4.
Produktion
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
Process Byggare
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Kontrakt: ProC+AOC
Målstyrning & upphandling: ProC
Projektteam: ProC+HC
Systemval: ProC
Kalkyl komplettering: KIP+HC
Avstämning: ProC+HC
Målstyrning & upphandling: ProC
Materialval: ProC
Beräkning: KIP+HC
LFM30 Klimat-deklaration & egenbedömning: KIP+HC
Återbetalning: KIP+HC
Målstyrning & inköpsstyrning: ProC
DoU inkl KKPI: ProC
LFM30 Klimatdeklaration: KIP+HC
Återbetalning : KIP+HC

## Slide 49
LFM30:s Method of Climate Budget
Pinciples
Recommended criterias
Working process, step 0-5
Climate ambitions
Scales and levels

## Slide 50
Climate ambition
1. Climate calculate
2. Climate improved
3. Climate optimiced
4. Climate balance
5. Continuous control
0. Identify the business
City
Company / Organisation
Project
Method is based on various principles:
BATNEEC – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs
Transparency
Material/Technical Neutrality
Do No Significant Harm (DNSH)
Fair Competition (reliable och accurate cliamate calculations)
Lokal Adaptability
Alt 1: Climate improved
”For equivalent technical functions and without additional costs: approx. -25% (new construction, renovation, infrastructure)
Alt 2: Climate optimiced
”At a reasonable cost: -40-50% (new construction, extension), -30% (renovation, rebuilding), -40% (infrastructure).”
Alt 3: Climate balance
”At a reasonable cost –and only when further reductions towards 75-90% (SBTi) have been achieved.”
Alt 0: Traditional
”Comparison calculation, how would the project have been built if carried out during the period 2015-2020.”
Law
+ extra (Fair Competition)
LFM30: Method for Climate budget, steps 0-5
Method’s workingprocess (step 0-5) can be applied at three levels

## Slide 51: Principles
BATNEEC – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs
Transparency
Material/Technical Neutrality
Do No Significant Harm (DNSH)
Fair Competition (reliable och accurate climate calculations)
Lokal Adaptability

## Slide 52: Scales & levels
City
Company / Organisation
Project
“What gets measured gets done”

## Slide 53: Climate ambitions:
Alt 1: Climate improved
”For equivalent technical functions and without additional costs: approx. -25% (new construction, renovation, infrastructure)
Alt 2: Climate optimiced
”At a reasonable cost: -40-50% (new construction, extension), -30% (renovation, rebuilding), -40% (infrastructure).”
Alt 3: Climate balance
”At a reasonable cost –and only when further reductions towards 75-90% (SBTi) have been achieved.”
Alt 0: Traditional
”Comparison calculation, how would the project have been built if carried out during the period 2015-2020.”
Request for proposal (RFP)

## Slide 54: Working process, step 0-5
1. Climate calculate
2. Climate improved
3. Climate optimiced
4. Climate balance
5. Continuous control
0. Identify the business
Law
+ extra (Fair Competition)