## Slide 1: Klimatberäkningsstuga – Avsnitt 6 Klimatbalansering

## Slide 2: Denna ppt består av 7 avsnitt (med tillhörande videos), samt fördjupningsmaterial - Avsnitt I: Inkluderar intro - Avsnitt 7: Inkluderar sammanfattning
Detta utbildningsmaterial (sju ppt + tillhörande videos) har vidareutvecklats och kompletterats av Treano Bygg AB under 2022 – 2025, med bakgrund mot LFM30:s tidigare Klimatberäkningsstugor period 2020-2024. Detta material skänkes hösten 2025 inkl tillhörande videos till LFM30 – med andemening att materialet i sin helhet ska tillgängliggöras publikt och externt på marknaden, som ett led i Treanos Hållbarhetsarbete. Materialet uppskattas kunna användas ca 2 år framåt utan större ändringar.

## Slide 3
Översikt/Innehåll ”Klimatberäkningsstuga”, 7 avsnitt (I-VII)
VII
1
2
Steg 1
Översikt
När är vi nöjda?
Fastställda gränsvärden
Hur vi tar fram där det saknas
Lagkrav
Lokala klimatinitiativ
Företagsnivå
Projektnivå
Beräkna till Boverkets klimatdeklaration
Kompletterande beräkning
Steg 3
Upphandling & målstyrning
Steg 0
Steg 2
Klimatförbättra – utan extra kostnad
Klimatförbättra till rimlig kostnad
Ex som ÄTA eller grönt sidoanbud
Klimatbalansering – som är trovärdig
Steg 4
Sammanfattning
Fördjupning
per avsnitt
Boverket
Lokalt
initiativ
I-VII
PPT / Video
Avsnitt I-VII
Version: HT 2025
Treano  LFM30  Publik gratis
VII
V
IV
III
II
I
Denna ppt

## Slide 4
Månad | Vecka | Innehåll Klimatberäkningsstuga | Treano (2 h) | Aura (2 h) | Gäst (1-2 h)
Sept | 36 | Översikt & admin | X | X | 
 | 37 | Presentation av klimatberäkningsverktyg | (X) | X | X
 | 38 | Steg 0: Identifiera affären | X | X | 
 | 39 | Steg 0: Fördjupning |  | X | 
Okt | 40 | Steg 1: Översikt Nyproduktion och ROT | X | X | 
 | 41 | Steg 1 och 5: Fördjupning + Bidcon |  | X | X
 | 42 | Steg 1: Fördjupning + Prodikt & Plant |  | X | X
 | 43 | Steg 1: Fördjupning + BM & Nodon |  | X | X
 | 44 | Steg 1: Anläggning | X | X | X
Nov | 45 | Steg 2 & 5: Översikt | X | X | 
 | 46 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 47 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 48 | Steg 3 & 5: BATNEEC, översikt | X | X | 
Dec | 49 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera Ny |  | X | 
 | 50 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera ROT |  | X | 
Jan | 3 | Steg 4 & 5: Översikt | X | X | 
 | 4 | Steg 4 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 5 | Upphandling & målstyrning: Översikt | X | X | 
Feb | 6 | Upphandling & målstyrning: Fördjupning |  | X | 
 | 7 | Sammanfattning, dokumentation, intyg | X | X | 
Fredagar 13-15
Denna ppt

## Slide 5
PPT
PPT
Hur
(Praktisk applicering)
Avsnittsindelare (Teori)
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – extra material – som ej gås igenom i video
Läsanvisning till denna ppt och videos
PPT
Fördjupning

## Slide 6
Jesper Karlsson
Huvudsamordnare Stödcoach
Andreas Holmgren Lijin Zhou
Kontakt: Andreas.holmgren@treano.se
Samarbetsavtal (kunskap, kvalitet):
LFM30 – Coacher
Samarbetsavtal (samverkan, pro Bono): LFM30 – AcadeMedia (KYH) – Treano
Samarbetsavtal (ekonomi):
AcadeMedia (KYH) – Coacher
Gästcoacher
Lokal facilitator
Huvudcoach
Huvudsamordnare
Organisation – för denna Klimatberäkningsstuga

## Slide 7: Översikt Klimatbalansering (Steg 4)

## Slide 8
Nedan beskrivs tillhörande redovisning och egenkontroll för detta avsnitt
1. Klimatberäkna
2. Klimatförbättra
3. Klimatoptimera
4. Klimatbalansera
5. Löpande kontrollera
0. Identifiera affären
Boverket
+ extra pga sund konkurrens

## Slide 9: Traditionell klimatkompensation – Ej trovärdig (behov av ngt annat)
Traditionell klimatkompensation innebär att företag eller organisationer betalar för att minska eller binda växthusgaser någon annanstans, för att "kompensera" för sina egna utsläpp. Det sker alltså inte vid källan, utan genom externa projekt. Exempel på traditionell klimatkompensation är trädplantering/återbeskogning som binder CO2, bevarande av skog som förhindrar avskogning som skulle släppt ut CO.
Sker på annan plats
Svårt att mäta/verifiera
Risk för greenwash
 Ej trovärdigt

## Slide 10: LFM30 klimatkompensation
Först minska, sedan balansera (ISO 14068). Klimatbalansering används först när projektet har klimatoptimerats så långt det är rimligt.
Separat redovisning. Projektets totala klimatutsläpp och klimatbalansering redovisas som två separata poster – inte som en summerad “nettosiffra”.
Två arenor för klimatbalansering:
  Inom/kring projektets värdekedja – i byggnadsverket (ex långlivad kolinlagring i byggmaterial) och/eller i direkt anslutning till projektet.
  Utanför värdekedjan – som externt köp/finansiering av trovärdiga, verifierbara removals som ger negativa removals. Viktigt att tydliggöra nyttor (bidragsanspråk).
Kvalitetskrav: Klimatbalansering ska vara spårbar och långlivad – minst 41 % ska vara teknisk eller långlivad lagring (> 100 år).
GODKÄNT:
✔ biokol (om permanens >100 år) ✔ CCS/CCU (infångning och lagring av CO₂) ✔ stabil mineralisering ✔ långlivade träprodukter (delvis, men inte ensamt)
EJ GODKÄNT:
✖ vanliga klimatkompensationer ✖ trädplantering som inte är långsiktig ✖ projekt som räknas som normalt skogsbruk

## Slide 11: Återbetalning i byggprojekt: Redovisa separat inom och utanför värdekedjan
Redovisa klimatbelastning och klimatbalansering separat (ej integrerat / summerat)
Tydliggör klimatbalansering som sker inom värdekedjan och det som sker utanför värdekedjan

## Slide 12: Steg 4: Återbetalning - Klimatbalansering
🎯 Klimatbalansera återstående utsläpp
Steg 4 handlar om att planera och (på sikt) genomföra återbetalning av de utsläpp som återstår efter att steg 1–3 är uppfyllda (klimatberäkna → klimatförbättra → klimatoptimera). Återbetalning ska bygga på trovärdiga negativa utsläpp (removals) och redovisas separat från projektets klimatprestanda.
Balansera/Planera
Upprätta en återbetalningsplan med vald metod, tidpunkt och omfattning
Redovisa planen (exempelvis i LFM30:s Klimatdeklaration) inkluderat kvalitetsrapport (spårbart och antaganden)
Använd i första hand spårbar och långlivad klimatbalansering – och använd inte traditionell klimatkompensation (t.ex. osäkra skogsprojekt).
Återbetalningsplaner är frivilliga men rekommenderade
I kommunikation: säg “återbetalningsplan finns”. Begrepp som “klimatbalanserad” används först när återbetalningen är genomförd och verifierad enligt metodens kriterier. På företagsnivå kan begrepp som “klimatneutral/klimatpositiv” användas, men avrådes från att använda på projektnivå.
Tillämpning och status 2025
Våren 2026: uppdaterad version av Återbetalningsplan publiceras. Process pågår ta fram (idag 260130)
Före 2026: inget generellt krav på genomförd återbetalning (fokus ligger på metod, plan och spårbarhet).
Från 2026: återbetalning blir ett tydligare krav/förväntan för projekt som vill uppnå eller kommunicera klimatoptimerad nivå.
Från 2035: skärpta kriterier kopplat till klimatbalanserade bidrag, där återbetalning och kvalitet blir central

## Slide 13: Klimatbudgetens resultaträkning
Orangea staplar ovanför x-axeln visar koldioxidutsläpp (CO₂e), medan de gröna staplarna under axeln representerar negativa utsläpp, alltså klimatåterbetalning över en period på 50 år. Separat redovisning behövs.
CO2e
År/tidslinje
Ett byggnadsverks balansering av CO2e utsläpp beskrivs i klimatbudgetens resultaträkning. Det orange är CO2e utsläpp och det gröna är negativa utsläpp. Redovisning sker separat avseende klimatutsläpp och klimatbalansering

## Slide 14: Klimatbudgetens skeden
I varje steg (0–5) ska klimatbudgeten och iterationen kontrolleras löpande genom samtliga tre skeden.
Byggprocess (A1-A5)
Förvaltning (B1-B4, B6-B7)
Renovering / ombyggnad / tillbyggnad (B5)
Affären
Beräkna
Förbättra
Negativ utsläpp
Kontroll
Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Iteration

## Slide 15: Steg 5: Löpande kontroll
🎯 Följ upp, dokumentera och slutredovisa klimatmålet
Syftar till att säkerställer att klimatmålet, åtgärdspaketet och klimatstrategin från tidigare steg följs upp och omsätts i praktiken genom strukturerad dokumentation, kontroll och slutredovisning under hela projektets gång. Genom löpande kontroll säkerställs att klimatmålen integreras och blir spårbara i upphandling, projektering, produktion och drift.
Följa upp/dokumentera
Genomför egenbedömning i varje steg (0–5) med stöd av LFM30:s verktyg
Använd resultaträkning för att visualisera utsläpp och återbetalning över tid
Total klimatpåverkan samt vald och uppnådd klimatambitionsnivå
Eventuell återbetalning (negativa utsläpp)
Egenbedömningar och kvalitetsgranskning enligt 16 kriterieområden samt verifikat på produktion och drift
Tre typer av kontroll, egenkontroll, kollegial granskning, första parts verifiering
Dokumentationen i steg 5 utgör grunden för en trovärdig LFM30 Klimatdeklaration.
LFM30 klimatdeklaration
LFM30:s klimatdeklaration utgör centralt underlag för intern rapportering enligt CRSD/ESRS
Extern verifiering för grön finansiering, exempelvis gröna lån, SLL
Visa koppling mellan klimatmål och finansiella villkor
Förutsättning till grön finansiering utgör låg klimatpåverkan, spårbarhet till produkt- och leverantörsnivå, KPI
Steg 5 avslutar klimatbudgetprocessen med trovärdig slutredovisning, som möjliggör lärande, transparens och koppling till hållbar finansiering.

## Slide 16: Hur

## Slide 17
2026: Kunskapspilot
treano.se
205 kg CO2e /BTA:
- 123 ton
- 23%
- 10 Ton
- 30%
Returum, Kristianstad
Nyproduktion, hall
Romares stiftelse, Helsingborg
Renovering, Takbyte
Kunskapspilot
Skarp pilot
Genomsnitt allt
Aktuellt projekt
Ansvarstagande företag / verksamheter – bör prioritera kunskapspilot på projekt man är extra stolta över – vad en klimatbalansering utifrån dessa nya ramverk innebär:
Risker och möjligheter
Alternativ balansering och rekommendationer

## Slide 18: Fördjupning

## Slide 19
Typ Nyproduktions byggnad, ex: flerbostadshus
Lika nyproduktions byggnad
(med ev behov av särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Kvalitet: Flera olika studier behövs som med tiden förfinar /förbättrar referensvärdena, ex avseende mer heltäckande systemgränser (alla CO2e utsläpp vid ett byggprojekt)
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
ca 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
>20% + motivera ansvarstagande
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – NYPRODUKTON BYGGNAD:
När nöjd? Vilka referensvärden finns (generiska, från olika källor, vilka välja), och när nöjd (generiskt satta),
Hur ta fram nya eller utmana gamla referensvärden utifrån principen BATNEEC?
2025 finns det ej framtaget referensvärden för ex jordbruk, industri, transport
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 20
Typ anläggningsprojekt, ex: markarbete
Ex ”Lunda lera” och lika byggprojekt (särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – ANLÄGGNING:
När nöjd? Hur ta fram referensvärden inkl bästa klimatval referensvärde för anläggning?
2025 finns det generellt ej framtaget referensvärden för anläggningsprojekt (finns på urval Trafikverket projekt, och några enstaka anläggningsprojekt)
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Flera olika studier behövs som med tiden kvalitativt förfinar /förbättrar referensvärdena
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
Från 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
> 20% + motivera ansvarstagande
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 21
Typ ROT Projekt, ex: Stambyte
Lika byggprojekt (särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – ROT BYGGPROJEKT:
När nöjd? Hur ta fram referensvärden inkl mini-målgränsvärde för ROT bygg projekt?
2025 finns i sektorn framtaget en hel del referensvärden för olika ROT projekt – med blandad kvalitet
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Flera olika studier behövs som med tiden kvalitativt förfinar /förbättrar referensvärdena
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
Från 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
> 20% + motivera ansvarstagande
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 22: Gränssnitt – klimatberäkning (2022-2028): 1 (2)
Nyproduktion / Större tillbyggnad | Renovering / Ombyggnad/Mindre Tillbygggnad | Byggservice
Boverket: Urval nybyggnader. Anläggning inkl från 2028, direkt under byggnad (ej allt i anläggningsprojektet) | Boverket: Nej | Boverket: Nej
Lokala initiativ: Alla | Lokala initiativ: Alla | Lokala initiativ: Frivilligt
Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(A1-A5.4)
Påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(B5.1-B5.4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning
(B2, B4)
Byggnad
(B2, B4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Alltid projektspecifik beräkning
> 30 MSEK: Projektspecifik beräkning
5- 30 MSEK: Projektspecifik beräkning alt hybrid beräkning
Spets projekt  Referensvärden   Etablerade ex i verktyg
<5 MSEK: Referensvärden / Hybridberäkning & nyckeltal
Klimatbalansering
Klimatbalansering
Klimatbalansering
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Tidiga skeden: Referensvärden
Tidiga skeden: Referensvärden
|

## Slide 23
 | Nyproduktion / Större tillbyggnad | Renovering / Ombyggnad/Mindre Tillbyggnad | Byggservice
Klimatutsläpp |  |  | 
Klimatbalansering |  |  | 
 | Boverket: Urval nybyggnader. Förslag gränsvärde urval byggnader 2030- (gäller endast nyproduktion) | Boverket: Endast större ombyggnad (2028-) Inga förslag gränsvärden | Boverket: Nej Inga förslag gränsvärden
 | Lokala initiativ: Alla BATNEEC | Lokala initiativ: Alla BATNEEC | Lokala initiativ: Frivilligt BATNEEC
Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(A1-A5.4)
Påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(B5.1-B5.4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning
(B2, B4)
Byggnad
(B2, B4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Livscykelskede A (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Boverket, 2022-
Lokalt Initiativ, 2020 -
BATNEEC
Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
VFT, SVL, KKPI
Bästa klimatval
BATNEEC
Mini- Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
VFT, SVL, KKPI
Bästa klimatval
BATNEEC
Mini-Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
(VFT, SVL, KKPI)
Bästa klimatval
Livscykelskede A (B-D): CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Livscykelskede A/B (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Livscykelskede A/B (B-D) – CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Livscykelskede B (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Livscykelskede B (B-D) – CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Gränssnitt – klimatberäkning och klimatoptimering (2022-2030): 2 (2)

## Slide 24
Fördjupning: Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting (revised 2024)

## Slide 26: Växthuskredit: 1 (2)
Certifikat som motsvarar 1 ton CO2e – minskade utsläpp eller förstärkt kolsänka (”klimatkredit”, ”kolkredit”, ”carbon credit”, ”offset”).

## Slide 27: Växthuskredit: 2 (2)

## Slide 29: Ordet ”klimatneutral” är en högrisk-claim i EU
Green wash risk
Konsumentmaktsdirektivet, EmpCo (Empowering Consumers for the Green Transition Directive). Antaget 2024, infört I nationell lagstiftning senast 2026. Tillägg till direktiv 2005/29/EC on unfair commercial practices. Stärkt skydd för konsumenter mot vilseledande information i marknadsföring. Gäller primärt för produkter i business-to-consumer-situation.
Inför ett tydligt för bud mot klimatkompensation för varor och tjänster: ”climate neutral”, ”CO2e neutral certified”, ”carbon positive”, ”climate net zero”, ”climate compensated”, ”reduced climate impact” and ”limited CO2e footprint”… should only be allowed when they are based on the actual lifecycle impact of the product in question, and not based on the offsetting of greenhouse gas emissions outside of product’s value chain”. Källa, EU, EmpCo.

## Slide 30: Hur kommunicerar vi?
Vi säger inte att projektet är “klimatneutralt” enbart på grund av balansering.
Vi säger alltid att balansering sker utöver projektets utsläppsminimering (CO₂e/m², förbättringsgrad, BATNEEC-nivå), som ett valbart extra tillägg.
Vi kommunicerar både projektets utsläpp och den del som balanseras (klimatbalanseringsrapport)
Vi beskriver vilken typ av kolsänka som används och varför den är godkänd – som ett ”smörgåsbord”, ex :
  Biokol (stabilt, lokalt, >100 år)
  CCS/CCU (hög permanens)
  Mineralisering (geologisk)
  Högkvalitativ carbon farming enligt EU-CRCF
Projekt får kommunicera att de bidrar till negativa utsläpp genom permanenta removals.
Projekt får inte marknadsföra sig som ”klimatneutrala”, ”netto-noll” eller liknande om detta endast baseras på åtgärder utanför värdekedjan.
”Vi kommunicerar klimatbalansering öppet och transparent, i linje med EU:s regler – inga löften vi inte kan stå för.”
 Endast när alla utsläpp minimerats och återstoden balanserats med permanenta removals i enlighet med EU:s definitioner, kan klimatneutralitet kommuniceras – och då på företagsnivå eller i särskilt definierade målår, inte som projektmarknadsföring.

## Slide 31
CRCF ger ramverk för kvalitetsprinciper och spårbarhet

## Slide 32: Carbon farming (klimatsmarta jordbruks- och skogsbruksåtgärder)
Åtgärder som bevarar eller ökar kolinlagringen i mark/vegetation räknas som carbon farming.
Till exempel: markbearbetning som minskar utsläpp från mark, täckgrödor, återställning av torv/våtmark. Climate Action
För att kunna räknas behöver de vara: verifierade, långsiktiga, inom ett certifieringssystem enligt EU-regelverk.
De är inom värdekedjan för jordbrukets klimatprestanda – men utgör inte automatiskt “byggets klimatbalansering” förrän de är utanför värdekedjan och uppfyller removals-kriterier.

## Slide 33: Carbon removals – ex byggmaterial
EU erkänner att bio-baserade byggprodukter (t.ex. trä, biokompositer) kan fungera som lång-tidssänkor för kol genom att binda biogent kol under byggnadens livslängd. Climate Action
Specifikt säger EU att byggnader som deklarerar “carbon storage capacity” på sitt energiprestandacertifikat (EPC) kan rapportera denna kolbindning. Climate Action
För att räknas som permanent removals måste de lagra kolet i flertalet sekel, inte bara i några år eller decennier. EU definierar “permanent removal” som lagring “säker och varaktig för flera hundra år”. Climate Action
Om byggmaterialet binder kol i en byggnad som har en livslängd över 100 år, kan detta räknas som en del av removals/potential carbon storage – under förutsättning att materialet är hållbart, spårbart och att kolbindningen är permanent eller mycket långlivad.
Åtgärder som sker inom projektets värdekedja (t.ex. val av trä, lokal produktion) räknas främst som klimatförbättring eller klimatoptimering – inte automatiskt som removals.
Removals / kolsänkor ska alltså vara utöver projektets “normala” klimatstyrning – de ska komplettera, inte ersätta, minskningarna.
För att kunna kommunicera att “vi bygger med negativa utsläpp” måste:
  Utsläppen minimeras så mycket som möjligt.
  De kvarvarande utsläppen balanseras med permanenta, certifierade åtgärder enligt EU-regelverket.
  Då bygger vi inte bara “bra” utan visar att vi faktiskt tar bort koldioxid ur atmosfären.

## Slide 34
Notes: Från viss tidpunkt bidra till negativa utsläpp, i SBTI från 2035 till målår. ISO har formulering om att upskatta detta värde till målår och trovärdig plan för detta med delmål. I tidigt skede bidra till skapande av negativa utsläpp till målår. Ej kompemnsation utan ytterligare klimatnbytta, utöver det man gör att minska klimatutsläpp i egna värdekedjan.Permanens > 100 år, och minst 41% vara långlevande.

## Slide 35: Negativ utsläpp – Byggnadsverk
Nyproduktion/ROT: Från 2025, minst 50 % av klimatpåverkan (enligt BATNEEC referfensinfikator) dvs. byggskedets klimatskuld (KPI) ska återbetalas med negativa utsläpp samma kalenderår som överlämning via olika återbetalningsalternativ.
Förvaltning: Byggnaden ska ha uppnått klimatoptimerad nivå i KKPI-trappan innan återbetalning. För klimatneutral/klimatpositiv status krävs årlig återbetalning, t.ex. driftens klimatpåverkan.

## Slide 37
INVESTERINGAR MÅSTE ÖKA – SNABBT
Idag mindre än 1 % i lösningar relaterade till “kolinlagring”.

## Slide 38: Iteration
I varje skede krävs iteration, det vill säga återkommande avstämningar mellan berörda parter för att följa upp klimatbudget, resultaträkning och återbetalningsbehov. Ett löpande kontrollsystem behövs för att redovisa och justera CO2e utsläpp och negativa utsläpp under hela livscykeln. Vid behov upprepas delar av steg 4

## Slide 39: Egenbedömning - Kontroll
Egenbedömning enligt LFM30:s hjälpmedel, där kontroll säkerställs genom egenkontroll, kollegial granskning och granskning av beställare eller konsult
Egenkontroll
Kollegial granskning
Första parts verifiering

## Slide 40: Källanvisning
ISO standard – Net Zero ISO - Net Zero Guidelines
CSRD / ESRS Belastning och balansering skall separeras ESRS Set 1 (34b samt förtydligande: Disclosure Requirement E1-7 – GHG removals and GHG mitigation projects financed through carbon credits)
CRCF Carbon Removals and Carbon Farming - Climate Action - European Commission
Konsumentmaktsdirektivet (paragraf 12) - L_202400825SV.000101.fmx.xml
Att hävda klimatneutralitet i bygg- och anläggningsprojekt | SBUF
Demystifying carbon removals in the context of offsetting for sub-global net-zero targets https://doi.org/10.1080/17583004.2024.2390840