## Slide 1: Klimatberäkningsstuga – Avsnitt 7 Upphandling & målstyrning: Översikt Sammanfattning

## Slide 2: Denna ppt består av 7 avsnitt (med tillhörande videos), samt fördjupningsmaterial - Avsnitt I: Inkluderar intro - Avsnitt 7: Inkluderar sammanfattning
Detta utbildningsmaterial (sju ppt + tillhörande videos) har vidareutvecklats och kompletterats av Treano Bygg AB under 2022 – 2025, med bakgrund mot LFM30:s tidigare Klimatberäkningsstugor period 2020-2024. Detta material skänkes hösten 2025 inkl tillhörande videos till LFM30 – med andemening att materialet i sin helhet ska tillgängliggöras publikt och externt på marknaden, som ett led i Treanos Hållbarhetsarbete. Materialet uppskattas kunna användas ca 2 år framåt utan större ändringar.

## Slide 3
Översikt/Innehåll ”Klimatberäkningsstuga”, 7 avsnitt (I-VII)
VII
1
2
Steg 1
Översikt
När är vi nöjda?
Fastställda gränsvärden
Hur vi tar fram där det saknas
Lagkrav
Lokala klimatinitiativ
Företagsnivå
Projektnivå
Beräkna till Boverkets klimatdeklaration
Kompletterande beräkning
Steg 3
Upphandling & målstyrning
Steg 0
Steg 2
Klimatförbättra – utan extra kostnad
Klimatförbättra till rimlig kostnad
Ex som ÄTA eller grönt sidoanbud
Klimatbalansering – som är trovärdig
Steg 4
Sammanfattning
Fördjupning
per avsnitt
Boverket
Lokalt
initiativ
I-VII
PPT / Video
Avsnitt I-VII
Version: HT 2025
Treano  LFM30  Publik gratis
VII
V
IV
III
II
I
Denna ppt

## Slide 4
Månad | Vecka | Innehåll Klimatberäkningsstuga | Treano (2 h) | Aura (2 h) | Gäst (1-2 h)
Sept | 36 | Översikt & admin | X | X | 
 | 37 | Presentation av klimatberäkningsverktyg | (X) | X | X
 | 38 | Steg 0: Identifiera affären | X | X | 
 | 39 | Steg 0: Fördjupning |  | X | 
Okt | 40 | Steg 1: Översikt Nyproduktion och ROT | X | X | 
 | 41 | Steg 1 och 5: Fördjupning + Bidcon |  | X | X
 | 42 | Steg 1: Fördjupning + Prodikt & Plant |  | X | X
 | 43 | Steg 1: Fördjupning + BM & Nodon |  | X | X
 | 44 | Steg 1: Anläggning | X | X | X
Nov | 45 | Steg 2 & 5: Översikt | X | X | 
 | 46 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 47 | Steg 2 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 48 | Steg 3 & 5: BATNEEC, översikt | X | X | 
Dec | 49 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera Ny |  | X | 
 | 50 | Steg 3 & 5: Fördjupning, motivera ROT |  | X | 
Jan | 3 | Steg 4 & 5: Översikt | X | X | 
 | 4 | Steg 4 & 5: Fördjupning |  | X | 
 | 5 | Upphandling & målstyrning: Översikt | X | X | 
Feb | 6 | Upphandling & målstyrning: Fördjupning |  | X | 
 | 7 | Sammanfattning, dokumentation, intyg | X | X | 
Fredagar 13-15
Denna ppt

## Slide 5
PPT
PPT
Hur
(Praktisk applicering)
Avsnittsindelare (Teori)
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – översikt genomgång,
urval ppt
Video – extra material – som ej gås igenom i video
Läsanvisning till denna ppt och videos
PPT
Fördjupning

## Slide 6
Jesper Karlsson
Huvudsamordnare Stödcoach
Andreas Holmgren Lijin Zhou
Kontakt: Andreas.holmgren@treano.se
Samarbetsavtal (kunskap, kvalitet):
LFM30 – Coacher
Samarbetsavtal (samverkan, pro Bono): LFM30 – AcadeMedia (KYH) – Treano
Samarbetsavtal (ekonomi):
AcadeMedia (KYH) – Coacher
Gästcoacher
Lokal facilitator
Huvudcoach
Huvudsamordnare
Organisation – för denna Klimatberäkningsstuga

## Slide 7: Målstyrning

## Slide 8: Varför företagsnivå? Bakgrund och kontext – varför vi behöver målstyrning på företagsnivå, inte bara projektvis

## Slide 9
>10%
5%
~ %
av sektorns CO2e
<1%
<3%
>5%
<10%
15%
25%
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
1%
5%
<10%
Lagkrav
mäta CO2er
Lagkrav
max CO2 utsläpp
<1%
<1%
Nya byggnader
Privata hus
Logistik, Handel
Jordbruk
Renovering, Ombyggnation
Drift & Underhåll
Försvars byggnader
Kvartersmark
Privata vägar
Järnväg, Tunnlar, Vägar, Broar
Elproduktion och El infrastruktur
Vatten infrastruktur
Internet
Telecom
Flygplatser
Hamnar
Kommunala vägar/torg mm
Lokala spårvägar
Exempel – kartlägg ert fotavtryck
Industri
Bygg- och fastighetsbranshen,
20 M ton CO2e i Sweden
Lokal testbädd

## Slide 10: Målstyrning behövs för dess kvalitet / träffsäkerhet
Både på projektnivå och företagsnivå (samt områdesnivå om aktuellt)

## Slide 11: Översikt målstyrning
Att både ha målstyrning i enstaka projekt, OCH för projektportföljen på företagsnivå (i urval av geografi som företaget verkar på (ex en testbädd))
Kompetensutveckling: kunskapspilot  spetspilot  genomsnitt allt urval byggdelar  genomsnitt allt  varje enskilt projekt
Kvalitet i målstyrning och trovärdighet i kommunikation
  Projektspecifik beräkning allt
    Vid lagkrav
    Vid större ROT projekt
    Vid trovärdighet i ”claim” klimatförbättring
  Hybrid projektspecifik / generiska referensvärden
    Vid mindre ROT (om kvalitativ referensvärden finns)
    Var transparent om kvalitet i referensvärde (ex generisk (ex modul verktyg), projektspecifik)
    Utifrån kvalitetsbehov, hybrid /generisk / projektspecifik – vid claim ”klimatförbättring”.

## Slide 12: Bakgrund: Omvärldsanalys – fokus företagsnivå
Idag är lagkrav bara på att klimatberäkna ca 20-35%, och att minska ca 10% av utsläppskällorna från bygg-, fastighets- och anläggningssektorns av totala klimatpåverkan på ca 20 M CO2e/år.
Lagkrav och flera frivilliga initiativ tar endast ansvar för urval klimatpåverkan.
Ansvarstagande är att hantera all klimatpåverkan från sin verksamhet, och utifrån rådighet- från sina produkter/tjänster/byggprojekt. Frivillighetsmål och löften lokalt/regionalt är därför av väsentlig vikt.

## Slide 13: Delmål – på projektnivå
LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 0-5
Klimatbudgetens resultaträkning
Notes: Andreas presenterar

## Slide 14
Målstyrning – från projekt till företagsnivå (projektportfölj)
Notes: Andreas presenterar

## Slide 15: Klimatbudget och målstyrning på företagsnivå Ramverk – LFM30:s logik på företagsnivå och hur klimatbudget/klimatlöfte kopplas till styrning

## Slide 16: Företagsnivå: Fyra styrande delområden (KPI:er) – vad som behöver följa upp
Affärsförflyttning (SEK) Klimatambition omsatt till affärsvärde, riskkontroll och finansieringsdialog.
Affärsförflyttning (CO₂e) Mätbar utsläppsminskning i linje med 1,5°C.
Implementering av delstrategier Material, energi, transporter, byggarbetsplats, cirkularitet.
Egen lokal färdplan Tidsatta mål, ansvar, uppföljning.

## Slide 17
Klimatambition
1. Klimatberäkna
2. Klimatförbättra
3. Klimatoptimera
4. Klimatbalansera
5. Löpande kontrollera
0. Identifiera affären
Kvarter
Företag
Projekt
Metoden består av olika principer:
BATNEEC – Bästa Teknik till rimlig kostnad
Transparens
Material/Teknisk neutralitet
Do No Significant Harm (DNSH)
Sund konkurrens (tillförlitliga och träffsäkra klimatberäkningar)
Lokal anpassningsbarhet
Alt 1: Klimatförbättrat
”Till likvärdiga tekniska funktioner och utan extra kostnader: ca -25% (nyproduktion, ROT, anläggning)
Alt 2: Klimatoptimerat
”Till en rimlig kostnad: 40-50% (nyproduktion, tillbyggnad), 30% (renovering, ombyggnad), 40% (anläggning)
Alt 3: Klimatbalanserat
”Till en rimlig kostnad – och först när ytterligare minskningar mot 75-90% gjorts”
Alt 0: Traditionellt
”Jämförelseberäkning, hur skulle projektet ha byggts om det genomfördes under perioden 2015–2020”
Boverket
+ extra pga sund konkurrens
LFM30:s Metod för klimatbudget:
Metodens arbetsprocess (steg 0-5) kan tillämpas på tre nivåer

## Slide 18: Fördjupning: Ramverk för målstyrning, klimatbudget, koppling företag/område/projekt
Klimatbudgeteringen blir inte bara en engångsberäkning per projekt, utan ett underlag för styrning, jämförelser, grön finansiering och ESRS/taxonomirapportering över tid (kvarter och/eller företag).
 Läs mer i LFM30:s Metod för Klimatbudget
Kvarter
Företag
Projekt

## Slide 19
Fördjupning: Koppling mellan målstyrning företagsnivå och projektnivå
Start
Steg 0: Identifiera affären
Upphandling
Steg 1: Beräkna
Steg 2: Klimat-Förbättra
Steg 3: BATNEEC
Steg 5. Löpande fortsätta kontrollera fastighet
Återkoppla
Företagsnivå: Att förverkliga ett klimatlöfte
Företagsnivå: Effektmål, Resultat, Erfarenhet, Kommunikation
KPI
KPI
KPI
KPI
Steg 4. Klimat-balansering
Intressenter
Lagkrav 2022
Steg 5: Egenbedömning (1sta part verifiering; egenintyg)
Lokalt klimat-initiativ
Lagkrav 2028/2030

## Slide 20: Utvecklingsarbete och innovationsmål
Målstyrning per utvecklingsfas (projekt): Kunskapspilot  Skarp pilot  Flera test projekt  genomsnitt allt  Varje projekt
Innovationsarbete (sakområden): Målstyrning inom olika innovations- och utvecklingsområden, som kan vara i olika mognadsfaser. Se nästa ppt
Målstyrning företagsnivå: Innovationsmål (sakområden)+ utvecklingsmål (projektfokus)
Kunskapspilot
Skarp pilot
Genomsnitt allt
Aktuellt projekt

## Slide 21: Fördjupning: Innovationsarbetet – kan ha olika mognads faser
Värde
Avsikt
Förenkla
Förbättra
Förnya

## Slide 22: Vårt klimatlöfte och CO2e helhet (scope 1-3) – berör all klimatpåverkan
CO2e
- CO2e
2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035
>75%
Byggprocessen
Egen verksamhet
Förvaltning
Förvaltning
Renovering
Renovering / Ombyggnad / Tillbyggnad
BATNEEC
BATNEEC
byggnader OCH anläggning
nyproduktion OCH ROT OCH förvaltning/drift,
OCH hela livscykeln,
OCH hela den egen verksamhetspåverkan (kontor, egna transporter, dator, mm)

## Slide 23: Egen verksamhetspåverkan: Scope 1-3 – vi måste styra alla tre

## Slide 24
Fördjupning: Så här linjerar det med CSRD och EU-taxonomin
Delområde | LFM30 / Lokalt klimatinitiativ | CSRD | EU taxonomi
Er affärsförflyttning (SEK; Översätter klimatambition till affärsvärde, riskkontroll, finansieringsdialog) | Klimatbudget på företagsnivå Klimatförbättrade / optimerade projekt som del av affär Andel omsättning med hållbarhetsprofil Koppling mellan klimatåtgärder och lönsamhet | ESRS E1: Climate change – transition plan, finansiell påverkan ESRS 2 SBM-3: Påverkan av hållbarhetsrisker/möjligheter på affärsmodell ESRS 2 IRO-1: Identifierade risker och möjligheter kopplade till klimat | Artikel 8: Andel omsättning (turnover), CAPEX och OPEX som är taxonomiförenlig Visar hur klimatåtgärder är integrerade i affären – inte sidoaktiviteter
Er affärsförflyttning (CO2e; Mätbar minskning i linje med 1,5 C, inte bara ambition) | Klimatbudget (mål, nuläge, gap) Projekt- och portföljnivå (kg CO₂e/m², total CO₂e) Klimatförbättring, optimering, balans Uppföljning över tid | ESRS E1-6: Bruttoutsläpp Scope 1–3 ESRS E1-4: Klimatmål och framsteg ESRS E1-9: Förväntade framtida utsläpp | DNSH klimat: krav på klimatberäkning och minskning Tekniska granskningskriterier (TSC) för bygg & renovering
Er implementering av LFM30:s delstrategier (Bevisar styrning, kontroll och faktisk rådighet i värdekedjan) | Delstrategier: material, energi, transporter, byggarbetsplats, cirkularitet Rutiner, ansvar, processer Krav i upphandling och genomförande | ESRS E1-3: Policies, actions and resources ESRS E5: Resurseffektivitet & cirkularitet ESRS G1: Intern styrning, kontroll och efterlevnad | DNSH till: Cirkulär ekonomi; Föroreningar; Biologisk mångfald (indirekt via byggmetodik) Visar att kraven är operationaliserade, inte bara beskrivna
Er egen lokala CO2e färdplan (Företagets klimatarbete som system, inte enstaka spets projekt – styrningen blir strategisk, långsiktig och finansieringsbar) | Företagsanpassad färdplan Tidsatta mål (2025–2030–2035) Roller, ansvar, uppföljning Koppling till lokala/nationella mål | ESRS 2 GOV-4 / GOV-5: Ledningens ansvar och uppföljning ESRS 2 SBM-1: Affärsmodellens anpassning till hållbar omställning ESRS E1: Transition plan (krav från 2025–2026) | Stärker trovärdighet i Article 8-rapportering Underlag för gröna lån, SLL, ramverk

## Slide 25: Om mål inte påverkar beslut och prioritering – då är det bara retorik (och tomma ord, dvs ej trovärdigt)
Nyckel: Koppling klimatmål → beslut som styr affären?
Klimatmål påverkar:
  val av teknisk lösning,
  material och system,
  projekteringsinriktning.
Åtgärder delas in i:
  Klimatförbättrat (inkl miniminivå)
  Klimatoptimerat (inkl målgränsvärde, mini-målgränsvärde, bästa klimatval)
  Klimatbalanserat
  Tydlig logik för:
  när projekt kan genomföras inom ram,
  när ledningsbeslut krävs,
  hur avsteg hanteras.
  Årlig uppföljning av planerad vs faktisk CO2e minskning, samt kostnad vs effekt – till ev målsjusteringar, förbättring av tjänst, ökad träffsäkerhet i affären
Prioritering: Fokus där byggaktör har rådighet
Identifiering av:
  största utsläppskällor,
  största förbättringspotential.
Prioritering baserad på:
  klimatnytta (kg CO₂e),
  kostnad (SEK),
  genomförbarhet i värdekedjan.
  Trovärdighet i rapportering och finansiering
  Stödja ESRS E1 (mål, åtgärder utsläpp), ESRS 2 SBM & GOV (styrning oh uppföljning), samt EU-taxonomi Artikel 8 (operativ tillämpning)
  Skapa robust underlag för revision, banker, gröna lån och SLL.

## Slide 26: Målstyrning och koppling till grön finansiering
Fas 0 – Relevansbedömning: Projektets eller områdets förutsättningar att klassas som hållbart enligt t.ex. EU-taxonomin analyseras.
Fas 1 – Mål och KPI:er: Ambitionsnivåer och indikatorer för klimatprestanda fastställs, t.ex. CO₂e/m², CO₂e/invånare, samt kompletterande krav (REACH, CPR och EUDR).
Fas 2-3 – Kreditansökan och förhandling: Klimatberäkningar används som underlag för finansiell dialog. Dessa kan sammanställas som andelar förenlig omsättning, capex och opex, samt exporteras till CSRD/ESRS-tabeller. Kvalitetsstrukturen fungerar som verifierbart underlag för intern / extern granskning.
Fas 4: I klimatbudgetens steg 1–4 genomförs förbättringar, nya beräkningar och dokumentation, vilket utgör underlag för fas 4 i grön finansiering (löpande uppföljning och villkorsjustering).
Fas 5: I steg 5, färdigställs den spårbara redovisningen: LFM30 klimatdeklarationen, kvalitetsrapporten och/eller områdets samlade utfallsrapport – som används för slutlig verifiering och utfallsbedömningen i fas 5.

## Slide 27: Fördjupning: Redovisning, uppföljning och digital uppföljning
Vi följer inte bara upp projekten – vi följer upp om vi håller vårt klimatlöfte på företagsnivå (områdesnivå är frivilligt, som togs fram efter att klimatlöfte antogs).
För att klimatbudgeteringen ska få faktisk effekt krävs spårbar redovisning, systematisk uppföljning och lärande i gemensamma forum.
Tabellen till höger beskriver förväntan utifrån klimatlöftet till LFM30

## Slide 28: Intern målstyrning och exempel Exemplet Treano / testbädd – för att påvisa hur klimatmål blir konkret intern målstyrning

## Slide 29
VÅRT GEMENSAMMA KLIMATLÖFTE
Se avsnitt 5 i Klimatberäkningsstugan för jämförelse Boverket och klimatinitiativ avseende gränsvärden mm
Notes: JH: Detta löftet satte vi 2019, det vi sa då netto noll. Det är I Malmö - som Varför är vi här på stormötet!!
LFM30 påverkar!
VI är manga som påverkar!!
Vi orkar hålla I och vi kommer förändra tillsammans!!
Vi som agerar I näringslivet påverkar I Malmö men även I omvärlden

## Slide 30: Exempel på förflyttning – i linje med LFM30
Kriterieområde | Rekommenderad förflyttning 2022-2030
2022-2024 | Test klimatberäkna byggnad (nyproduktion+ ROT+ förvaltning) & anläggning
2025-2027 | I genomsnitt klimatberäkna och klimatförbättra allt (byggnad (nyproduktion, ROT, förvaltning), anläggning) > 5 MSEK
2030 | I genomsnitt klimatberäkna och komma under klimatoptimal (BATNEEC) nivå allt > 5 MSEK

## Slide 31
1. Klimatberäkna
2. Klimatförbättra
3. Klimatoptimera
4. Klimatbalansera
5. Löpande kontrollera
0. Identifiera affären
Kvarter
Företag
Projekt
Lagkrav: Efterlev – var proaktiv i detta Rekommenderad Steg 1 och 5: Klimatberäkna enligt lagkrav, samt i linje med lokalt klimatinitiativ. Var proaktiv och testa klimatberäkna stegvis allt mer med klimatpåverkan från när ni bygger. Var kvalitativ i klimatberäkning – för trygga referensvärden, kvalitet i målstyrning (projektnivå och företagsnivå) och sund konkurrens Rekommenderad steg 0, 2 och 5: Från 2030 gäller förslag nya Boverket gränsvärden vid nyproduktion, som därefter skärps. Parallellt finns lokala klimatinitiativs. PÅ en rad områden saknas gränsvärden rån Boverket (viss nyproduktion, all anläggning, all ROT) – här finns metodik för förväntan målstyrning. Halva vägen: Halvvägs mellan 2020 (start) och 2030, är 2025. Redovisning för år 2025 – där förväntas det för byggaktörer med klimatlöfte påvisas att de gjort väsentliga förändringar jämfört 2020 och det finns en rimlighet påvägen till 2030. Uppföljningen förväntas vara kvalitativt underbyggd.
Boverket
+ extra pga sund konkurrens
Vid uppstart: Intern målstyrning och exempel – fokus på steg 0-2 och 5
Start: Fokus på företagsnivå och projektnivå

## Slide 32: Förslag intern målstyrning företagsnivå – testbädd Malmö
Steg 1-5 | Exempel byggherre | Exempel entreprenör | Exempel konsult | Kommentarer
1 Beräkna | Vi ställer alltid upphandlingskrav på klimatberäkning i enlighet med LFM30 kriterier i våra projekt > 15 MSEK, och överväger om > 5 SMEK | Vi ställer alltid krav på klimatberäkning i enlighet med LFM30 kriterier i våra projekt > 15 MSEK, och överväger om > 5 SMEK | Vi ställer alltid krav på klimatberäkning i enlighet med LFM30 kriterier i våra projekt > 15 MSEK, och överväger om > 5 SMEK | Klimatbudget steg 1 i alla aktuella projekt? Hur hanteras testbädd utanför Malmö?
2 Förbättra | Vi ställer upphandlingskrav i samtliga anläggningsprojekt på minst fem jämförelseanalyser för ett projektspecifikt urval av byggdelar Vi överväger i samtliga byggprojekt (byggnad + anläggning) att ställa specifika kvantitativa förbättringskrav per målgränsvärde / mini-målgränsnivå / bästa klimatval för urval byggdelar / anläggningsaktiviteter. | Vi ställer krav i samtliga byggprojekt (byggnad + anläggning) på minst fem jämförelseanalyser för ett projektspecifikt urval av byggdelar, samt presenterar utifrån dessa förslag på CO2-reducerande åtgärder för beställaren. | Vi ställer krav i samtliga byggprojekt (byggnad + anläggning) på minst fem jämförelseanalyser för ett projektspecifikt urval av byggdelar, samt presenterar utifrån dessa förslag på CO2-reducerande åtgärder för beställaren. | Klimatbudget steg 1-2 i alla aktuella projekt?
3 Målgräns-värde | Vi överväger att ställa upphandlingskrav på bäst möjlig teknik till rimlig kostnad (BATNEEC) i våra byggprojekt (byggnad + anläggning), där anbudsgivare får tävla på lägst pris och lägst CO2e, där en första gallring görs på max pris. Byggherre och entreprenör motiverar BATNEEC i klimatdeklaration | Vi överväger att ställa krav på att ta fram minst fem förslag på CO2e-reducerande åtgärder med bäst möjlig teknik till rimlig kostnad (BATNEEC) i våra byggprojekt (byggnad + anläggning), samt att föreslå dessa åtgärder för beställaren. | Vi överväger att ställa krav på att ta fram minst fem förslag på CO2e-reducerande åtgärder med bäst möjlig teknik till rimlig kostnad (BATNEEC) i våra byggprojekt (byggnad + anläggning), samt att föreslå dessa åtgärder för beställaren. | Klimatbudget steg 1-3 i alla aktuella projekt?
4 Negativa utsläpp | Pilotprojekt startar under 2026 | Pilotprojekt startar under 2026 | Pilotprojekt startar under 2026 | Pilotprojekt startar under 2026
5 Löpande kontrollera |  |  |  | Samma som steg 1-3 innan 2025

## Slide 33
LAGKRAV
Halva vägen / Rekommenderad Steg 2
Rekommenderad Steg 1
Rekommenderad
Steg 3
KLIMATBALANSERAT
2020
2025-2027
2027-2030
2030-2035
2022-2025
Kriterier / hjälpmedel per delstartegi
Kriterier / Hjälpmedel per delstartegi
Kriterier / Hjälpmedel per delstartegi
Rekommenderad förflyttningstrappa till 2035: För att understiga ev lagkrav gränsvärde och BATNEEC-referensindikatorer
Kriterier / Hjälpmedel per delstartegi

## Slide 34
Välj delstrategier (ex via modell / metod) |  | Föreslå möjliga förbättringsaktiviteter | Strukturera utifrån byggdel (exempel SBEF/ BSAB 83) och prio delar att fokusera på |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Identifiera affären, incitament och samverkan |  | Alt 1.…. | 0 Cirkulär hantering av befintligt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Alt 2…. | 1 MARK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Alt 3… | 2 HUSUNDERBYGGNAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | …. | 3 STOMME |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ... | 4 YTTERTAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 5 FASADER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 6 STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 7 INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | 8 INSTALLATIONER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A4 Byggtransporter |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | … | A5 Byggarbetsplats |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Målstyrning företagsnivå kan göras med fokus på urval byggdelar / aktiviteter

## Slide 37
Praktiskt exempel: Treanos ambition är att bygga Skåne hållbart
2024:
-285 ton
-40-45%
< 3% av total CO2e
2024:
-280 ton
- 10-30%
2024 mäter/redovisar vi:
Allt nytt
ROT > 10 MSEK: projektspecifikt
Anläggning test
20 % omsättning: klimat
2025 mäter/redovisar vi:
Allt nytt
ROT > 5 MSEK: Projektspecifikt
Service < 5 MSEK: Referensvärden
Anläggning & rivning test
Egna kontor: KKPI nr 1, uppstart
35% omsättning: klimat
2026 mäter/redovisar vi:
Allt nytt
ROT > 5 MSEK: Projektspecifikt
Service < 5 MSEK: Referensvärden
Anläggning & rivning, uppstart
Egna kontor: KKPI nr 1
50% omsättning: klimat

## Slide 38
2024: Klimatförbättrade byggprojekt
treano.se
- 20 Ton
- 6%
- 14 Ton
- 10%
- 1 Ton
- 8%
- 13 Ton
- 6%
Fasaden:
- 29 Ton
- 30%
- 4 Ton
- 6%
- 34 Ton
- 9%
- 1 Ton
1%
Treanos del < 5 %, fokus innerväggar
- 108 Ton
- 15%
Klimatförbättringar 2024:
- 280 Ton CO2e i byggprojekt
Treano (2024): 1 Miljard i omsättning (10% ökning med bibehållen vinst), varav 75% ROT.
Lagkrav: 10%
Klimatberäknades: 60% (>10 MSEK)
Klimatberäknades och klimatförbättrades: 37% (till 95% egen initierade; samtliga utan extra kostnader)

## Slide 39
Fördjupning: Treanos CO2e färdplan (från 2022) över tid – hur en förflyttning kan se ut över tid

## Slide 40
Fördjupning:
Exempel på delområden att styra för att få till en förflyttning – Treanos erfarenhet sedan sin färdplan antogs år 2022.
Målstyrningen består av olika delar – som är beroende av varandra för art få till en förflyttning i praktiken
Målstyrning bryts ner från företagsnivå till affärsområdesnivå till individuella mål för alla tjänstepersoner att bidra i sina aktuella projekt
Notera, Treano har ökat sin omsättning med 40% mellan 2020 och 2025, samt ökat omsättningen med ca 20% under 2025 – med bibehållen vinst.

## Slide 41: 2022-: Treanos klimat- och cirkularitetstjänst – kunden väljer ambitionsnivå inom projektets rådighet
Kunskapspilot
Skarp pilot
Genomsnitt allt
Aktuellt projekt

## Slide 42
Delstrategier affären: Klimat och cirkularitet
Fokus 2023-2025: Kompetenslyft / Beteende
+ Fokus 2026-2028: Kompetenslyft / Beteende
0 Cirkulär hantering av befintligt | 00 Sammansatta | 01 Planering | 02 cirkularitets-inventering | 03 Info till hyresgäster, grannar, leverantörer | 04 Sanering, damm och andra risker vid ändring | 05 Demolering till återbruk och återtillverkning | 06 Håltagning | 07 Begränsad rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 08 Betydande rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 09 Rivning hel byggnad –material-återvinning, energiåtervinning, deponi
1 MARK | 10 Sammansatta | 11 Röjning, Rivning Flyttning | 12 Schakter, fyllning | 13 Markförstärkning Dränering | 14 | 15 Ledningar Kulvert tunnlar | 16 Vägar och planer | 17 Trädgård | 18 Markutrustning Stödmurar, komple-mentbyggnad | 19
2 HUSUNDERBYGGNAD | 20 Sammansatta | 21 | 22 Schakt Fyllning | 23 Markförstärkning Dränering (kvarsittande spont) | 24 Grundkon-struktioner (sulor) | 25 Kulvert och tunnlar | 26 Garage | 27 Platta på mark | 28 Huskomplettering Husunderbyggnad | 29 Usunderbyggnad, övrigt
3 STOMME | 30 Sammansatta | 31 Stomme- Väggar (leka; hisschakt) | 32 Stomme - Pelare | 33 Prefab | 34 Stomme Bjälklag Balkar | 35 Smide | 36 Stomme, Trappor (3 st), Hissschakt | 37 Samverk Takstomme | 38 Huskomplettering | 39 Stomme övrigt
4 YTTERTAK | 40 Sammansatta | 41 Takstomme | 42 Taklagskompl | 43 Taktäckning | 44 Takfot och gavlar | 45 Öppnings- Kompletteringar Takluckor | 46 Plåt (smide) | 47 Terrasser Altaner | 48 Huskomplettering, Yttertak | 49 Yttertak övrigt
5 FASADER | 50 Sammansatta | 51 Stomkomplettering Utfackning | 52 | 53 Fasadbeklädnad Ytskikt | 54 | 55 Fönster, Dörrar Partier, Portar | 56 | 57 | 58 Huskomplettering Ytterväggar | 59
6 STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | 60 Sammansatta | 61 Insida yttervägg | 62 Undergolv | 63 Innerväggar | 64 Innertak | 65 Invändiga Dörrar Glaspartier | 66 Invändiga trappor | 67 Efterlagning | 68 Huskomplettering Rumsbildning | 69 Rumskomplettering övrigt
7 INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | 70 Sammansatta | 71 | 72 Ytskikt, golv trappor | 73 Ytskikt väggar | 74 Ytskikt tak och undertak | 75 Målning | 76 Vitvaror | 77 Skåp och inrednings-snickerier | 78 Rumskomplettering Övrigt | 79 Rumskomplettering övrigt
8 INSTALLATIONER | 80 Sammansatta | 81 Integrerade solcellser | 82 Process | 83 Storkök (som tillhör ny del) | 84 Värme och sanitet | 85 Kyla och luft | 86 El | 87 Transport | 88 Styr och regler | 89 Installationer övrigt
A4 Byggtransporter | 01 Planering, Mätning och Upphandlingsstyrning |  | 02 Projektering |  | 04 Produktionsplanering för Byggtransporter | 05 Transport- och Logistikhubbar | 06 Transportmedel och Utrustning | 07 Säkerhet och Miljö | 08 Kommunikationssystem och Koordinering | 
A5 Byggarbetsplats | A5.1 Hantering av cirkularitet på byggarbetsplatsen |  | A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater |  | A5.3 Tillfälliga byggbodar, byggkontor, förråd och containers |  | A5.4 Byggvärme och byggel |  | A5.5 Övrig miljöpåverkan | 

## Slide 43: Upphandlingsstyrning – från mål till krav

## Slide 44: Brygga mot projektnivå / upphandling

## Slide 45
Målstyrning företagsnivå kan göras med fokus på urval byggdelar / aktiviteter
Vi behöver ej målstyra allt samtidigt – vi kan välja vissa byggdelar / aktiviteter – och med tiden utöka till fler
Vi möter kundens ambitioner – via systematik och delsteg
Vi föreslår kund (proaktivt) utbyten per urval byggdelar
Vi ställer skarpare krav på konsulter, underentreprenörer, och materialleverantörer
Målstyrningen på företagsnivå blir ett erbjudande / projektverktyg ut mot kund
Företagsmål  Produkt / tjänst  krav / bilaga i upphandling / projekt

## Slide 46
Upphandlingsstyrning – tidiga skeden, exempelvis hur konsult kan möta beställarens utmaningar
Administrativa föreskrifter – urval centrala teman: Upphandlingstexter ”förslag”
  Generell klimat styrning
  Cirkularitet av befintligt
  Byggtransporter
  Cirkulär hantering på byggarbetsplatsen
  Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater
Att klimatberäka, steg 1: Upphandlingstexter ”förslag”
Att klimatförbättra, steg 2: Upphandlingstexter ”förslag”
Att klimatoptimera, steg 3: Upphandlingstexter ”förslag”
Tips vid upphandling (ex utvärdering, bonus och vite)
Bilagor:
Fördjupning om Metod för Klimatbudget
Fördjupning – identifiera affären och exempel på praktisk tillämpning vid upphandling
Upphandlingsstyrning – tips på hjälpmedel
Se dessa i separat dokument

## Slide 47
2024-2025 stöttade LFM30 Byggföretagen (och Malmö Universitet) med 15 sakkunniga (för samtliga sex LFM30 strategiområden), per byggdel och per fördjupningsavsnitt.
Målgrupp är både utförare i byggprodukto0n, men också byggherrar, underentreprenörer per teknikområde och konsulter Teknikhandbok.
Varje avsnitt förtydligar vad som är rekommendationer i förflyttning jämfört tidigare arbetssätt.
Kunskapslyft: Klimatförbättrade tips per byggdel

## Slide 48
Tidsperspektiv, entreprenadform och affärsrådighet
treano.se
Process Byggentreprenör
Klimat- och cirkuläritets-tjänst
Samverkans entr.
TE
UtfE

## Slide 49
1.
Kalkyl och anbud. Intern
2A.
Planering
2B.
Projektstart
3.
Projektering
5.
Överlämning
6.
Eftermarknad
4.
Produktion
Process Byggare
Byggprocessen

## Slide 50
Tidslinje

## Slide 51: Fördjupning: Upphandling i tidiga skeden: 1 (3)
Översikt:
Branschen behöver samverka för att driva utvecklingen, där olika roller och erfarenheter tillsammans bidrar till kompetensutveckling.
Byggherre kan nyttja konsulters / totalentreprenörens / byggaktörers kompetenser och erfarenheter genom kravställan.
Process och kravställning:
Tekniska lösningar finns, men bristen på tydliga och effektiva processer i projekten begränsar genomförandet. För att lyckas krävs struktur, tydlig målstyrning och kompetensfördelning. Viktiga aspekter för effektiv klimatprocess:
Beställaren tydliggör klimatmål tillsammans med övriga projektmål.
Projektledaren behöver ha förståelse, gärna djup kompetens, för att leda klimatarbetet.
Saknas denna kompetens bör en stödresurs tidigt tillsättas.
Konsulter upphandlas utifrån projektets klimatkrav och påverkan.
Referensprojekt bör vara personliga och relevanta.
Specificera särkrav för t.ex. återbruk, materialval och cirkularitet.
Genomförandebeskrivning kan begäras in för att verifiera kompetens och arbetssätt.
I ett byggprojekt kan flera olika ramverk, beräkningsanvisningar och systemgränser för klimatberäkning vara aktuella samtidigt. Läs mer i LFM30:s Hjälpmedel Upphandlingsstyrning

## Slide 52: Fördjupning: Upphandling i tidiga skeden: 2 (3)
Tidigt förarbete och användning av ”smörgåsbordet”: För att undvika onödiga kostnader och säkerställa en effektiv upphandling bör byggherren redan i tidiga skeden genomföra ett kort förarbete:
Identifiera projekttyp och relevanta systemgränser enligt LFM30:s Metod för Klimatbudget.
Analysera vilka byggdelar som kan klimatförbättras utan merkostnad och med bibehållen funktion. Underlag för dessa val finns i Bilaga – Smörgåsbord av klimatförbättringar, i detta dokument.
För in dessa klimatförbättringar direkt i FFU, så att de inte blir en anbudsfråga utan ingår som standardkrav i projektet. Detta ökar ökad träffsäkerhet vid anbudsjämförelse, minskar anbudskostnader och ökar möjlighet till fler anbudslämnare.
Upphandling och klimatkrav: Typ av upphandlingskrav och entreprenadform påverkar förutsättningarna att nå klimatmål. Exempel på modeller:
Alt 1: Fast målgränsvärde (t.ex. 210 kg CO₂/BTA): FFU inkluderar klimatberäkning med tillräcklig detaljeringsgrad. Underlaget skickas till entreprenör som underlag eller riktmärke.
Alt 2: Kombinerad utvärdering (CO₂ + funktion): Utvärdering baseras på klimatprestanda samt funktionella krav. Möjligt incitamentsystem: bonus/vite kopplat till faktisk klimatprestanda.
Alt 3: ROT/anläggning (BATNEEC utan fast gräns): Klimatförbättring ska minst nå en fastställd miniminivå (mini-målgränsvärde; bästa klimatval). Tydlig process i FFU för att påvisa rimlighetsbedömningar och förbättringspotential. Kan kompletteras med cirkularitetsindex och tekniska förutsättningar.

## Slide 53: Fördjupning: Upphandling i tidiga skeden: 3 (3)
Klimatberäkning i projekteringen:
Plan för klimatberäkningar ska visualiseras tidigt.
BIM-manual ska möjliggöra mängdning vid behov.
Klimatanvisning och rollfördelning (t.ex. klimatsamordnare, kalkylingenjör) ska vara tydlig.
Kombinerade kalkyler (kostnad + klimat) bör upphandlas som tjänst.
Flera klimatberäkningar kan behövas (ex: LFM30 + certifieringar).
Funktionskrav före tekniska lösningar
Dialog och kompetensförståelse är viktigt
Läs mer i LFM30:s Hjälpmedel Upphandlingsstyrning

## Slide 54: Upphandling – exempel
Att byggherre möjliggör gröna sidoanbud och optioner, alternativt ”klimat”-ÄTA om det saknas särskilda klimat/cirkuläritetskrav i FFU.
Med fördel att beställaren redan valt ut urval byggdelar att få ”smörgåsbord” av alternativ – ej på allt – pga anbudskostnader. Denna information inkluderar då klimatberäkningar och sidoberäkningar vid behov – för valda klimatambitioner.
Uppmuntra till dialog om flexibilitet för att hitta lämplig balans mellan anbudskostnad och klimatprestanda för vissa metoder, byggmaterial, byggdelar.
Exempel på anbudsformulär är följande 1 A4, som totalentreprenör överlämnar:

## Slide 55: Kungahusen – (Trelleborg, Kungahusen, Riksbyggen, 2024)
Omfattning: 11 huskroppar med takrenovering samt med solceller. Treano var UE till Prenad. Brf med 320 bostäder.
Klimat och cirkularitet - beskrivning:
Byggtransporter och byggarbetsplats: LFM30 steg 1
Notera. Klimatberäkning med skillnader om projektspecifik EPD eller generiska databas värden. Nedan anges med EPD (högre än generiska).
Inga direkt klimatförbättrade åtgärder
Klimat och cirkularitet – resultat:
Total ton CO2e: 160 ton
Traditionellt, Kg CO2e/m2 tak: 11,7
Traditionellt, generiska, (Kg CO2e/m2 solceller mm: 33)
Målgränsvärde: Nej (ej krav/mål i projektet)
Klimatbalansering: EA
- 0 ton
- 0 %

## Slide 56: Exempel: Takrenovering med solceller – Kungahusen (Riksbyggen)
0 Cirkulär hantering av befintligt | 00 Sammansatta | 01 Planering | 02 cirkularitets-inventering | 03 Info till hyresgäster, grannar, leverantörer | 04 Sanering, damm och andra risker vid ändring | 05 Demolering till återbruk och återtillverkning | 06 Håltagning | 07 Begränsad rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 08 Betydande rivning –material-återvinning, energiåtervinning, deponi | 09 Rivning hel byggnad –material-återvinning, energiåtervinning, deponi
1 MARK | 10 Sammansatta | 11 Röjning, Rivning Flyttning | 12 Schakter, fyllning | 13 Markförstärkning Dränering | 14 | 15 Ledningar Kulvert tunnlar | 16 Vägar och planer | 17 Trädgård | 18 Markutrustning Stödmurar, komple-mentbyggnad | 19
2 HUSUNDERBYGGNAD | 20 Sammansatta | 21 | 22 Schakt Fyllning | 23 Markförstärkning Dränering | 24 Grundkon-struktioner | 25 Kulvert och tunnlar | 26 Garage | 27 Platta på mark | 28 Huskomplettering Husunderbyggnad | 29 Usunderbyggnad, övrigt
3 STOMME | 30 Sammansatta | 31 Stomme- Väggar | 32 Stomme - Pelare | 33 Prefab | 34 Stomme Bjälklag Balkar | 35 Smide | 36 Stomme, Trappor Hissschakt | 37 Samverk Takstomme | 38 Huskomplettering | 39 Stomme övrigt
4 YTTERTAK | 40 Sammansatta | 41 Takstomme | 42 Taklagskompl | 43 Taktäckning | 44 Takfot och gavlar | 45 Öppnings- Kompletteringar Takluckor | 46 Plåt | 47 Terrasser Altaner | 48 Huskomplettering, Yttertak | 49 Yttertak övrigt
5 FASADER | 50 Sammansatta | 51 Stomkomplettering Utfackning | 52 | 53 Fasadbeklädnad Ytskikt | 54 | 55 Fönster, Dörrar Partier, Portar | 56 | 57 | 58 Huskomplettering Ytterväggar | 59
6 STOMKOMPLETTERING RUMSBILDNING | 60 Sammansatta | 61 Insida yttervägg | 62 Undergolv | 63 Innerväggar | 64 Innertak | 65 Invändiga Dörrar Glaspartier | 66 Invändiga trappor | 67 Efterlagning | 68 Huskomplettering Rumsbildning | 69 Rumskomplettering övrigt
7 INVÄNDIGA YTSKIKT RUMSKOMPLETTERING | 70 Sammansatta | 71 | 72 Ytskikt, golv trappor | 73 Ytskikt väggar | 74 Ytskikt tak och undertak | 75 Målning | 76 Vitvaror | 77 Skåp och inrednings-snickerier | 78 Rumskomplettering Övrigt | 79 Rumskomplettering övrigt
8 INSTALLATIONER | 80 Sammansatta | 81 Integrerade solcellser | 82 Process | 83 Storkök | 84 Värme och sanitet | 85 Kyla och luft | 86 El (solceller, kabel samt batterier) | 87 Transport | 88 Styr och regler | 89 Installationer övrigt
A4 Byggtransporter | 01 Planering, Mätning och Upphandlingsstyrning |  | 02 Projektering |  | 04 Produktionsplanering för Byggtransporter | 05 Transport- och Logistikhubbar | 06 Transportmedel och Utrustning | 07 Säkerhet och Miljö | 08 Kommunikationssystem och Koordinering | 
A5 Byggarbetsplats | A5.1 Hantering av cirkularitet på byggarbetsplatsen |  | A5.2 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater |  | A5.3 Tillfälliga byggbodar, byggkontor, förråd och containers |  | A5.4 Byggvärme och byggel |  | A5.5 Övrig miljöpåverkan | 
Mini-Målgränsvärde (byggnad per funktion)
Systemgräns för BATNEEC – när nöjd
Aktuella byggdelar (SBEF)
Hög CO2e
Takrenovering med solceller
Begränsad rivning. Lägger ovanpå. Takpapp vid takfot rivs.
(Separat: Samt dörrar inkl källare. Håltagning till källarväggar, brandluckor. )
Särberäkna om olika funktioner
Treano
TE: Prenad
Treano
UE: Treano

## Slide 57: Kungahusen – (Trelleborg, Riksbyggen)
SBEF | Takrenovering med solceller | Traditionell (mer generisk) | Traditionell (mer EPD) | Alt 1. Klimatförbättrat | Alt2. Klimatoptimalt | Alt 3. Klimatbalanserat
 |  | SEK: | SEK: | SEK: | SEK: | SEK:
 | Total | Ton CO2e: | Ton CO2e: 160,23 | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA:
 | Tak | Kg CO2e/m2 tak: 7,57 Prodikt: 61,77 ton | Kg CO2e/m2 tak: 11,7 Prodikt: 95,602 ton | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA:
 | Solceller, Kablar, Batterier | Kg CO2e/BTA: 7,9 Kg CO2e/m2 solceller mm: 33 Prodikt: 64,628 kg | Generiska: (Kg CO2e/BTA: 7,9) (Kg CO2e/m2 solceller mm: 33) (Prodikt: 64,628 ton) | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/ljus BTA:
0 | Cirkulär hantering av befintligt (02) | Ingen cirkularitetsinventering och åtgärd Generellt takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot. | Ingen cirkularitetsinventering och åtgärd Generellt takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot. | cirkularitetsinventering – urval. Generellt takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot | cirkularitetsinventering. Icke cirkularitet klimatbelastar. Generellt takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
4 | Yttertak (43, 44, 45) | K-virke (visst utbyte/ komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), ytpapp, plåtarbete, plåthuvar | K-virke (visst utbyte/ komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), ytpapp, plåtarbete, plåthuvar | K-virke (visst utbyte / komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), kfb ytpapp (Icopal), kfb plåtarbete, kfb plåthuvar | K-virke, (ej behövt ersätta ytterligare kfb isolering),, ytpapp, kfb plåtarbete, kfb plåthuvar | Överväg ytterligare förbättringar inkl kolsänka
 | Särberäkning ej inkl. Övrigt, ex säkerhetsklassade ytterdörrar |  |  |  |  | 
86 | El: Solceller (495 kWp, 460000 kWh/år, 11 huskroppar, 980 solpaneler, 23,76 ton CO2e / MW solpaneler) | Solceller med EPD | Solceller med EPD | Kfb solceller | Ytterligare kfb solceller | 
86 | El: Kablar (löpmeter) | Kablar: mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | Kablar: mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | Optimal dragning av kablar (ex gamla befintliga sopnedkast): mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | Optimal dragning av kablar (ex gamla befintliga sopnedkast): mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | 
86 | El: Batterier (totalt 285 kWh, Ferroamp Pylontech, 11 st (1 per fastighet))) | Batterier Ferroamp Polyontech (Boverket) | Batterier Ferroamp Polyontech (Boverket) | Batterier med lägre CO2 (ex beaktande av transporter och tillverkning) | Batterier med lägre CO2 | 
 | Byggtransporter & arbetsplats |  |  | LFM30: Steg 1 | LFM30: Steg 2 | LFM30: Steg 3
Kv 1 2025
= Verkligt/Överlämnat
Projekt typ | Fastighet & bygg. kropp | Klimatber.-verktyg | Startbesked & kriterie version | Dagens datum | Verifierings-metod
Takrenovering med solceller | 11 hus. Solceller | Prodikt (underlag från Bidcon) | 231106 LFM30 2.0 | Kv 4 2025 | Egenkont. JS: 251103 AH:251103
Systemgränser: |  |  | Funktionell Enhet | Klimatdata | Verifikat: Inköp, klimatdata (ex % EPD), Resurssammanställning | Verifikat: Transporter | Täckningsgrad | Schabloner | Drift - (B6) påverkan
Byggprojekt & LCA-skeden | Särberäkningar | Byggdelar / Aktiviteter |  |  |  |  |  |  | 
Byggnad: A1-A5.4 | 8160 m2 tak Solcell m2= 1958 Rivning Ej inkl ytterdörrar | 11 Hus Bd enligt ovan | kg CO2e/m2 per funktionsyta | Typiska, Olika DB, GWP-GHG | Inköp > Treanos del i princip allt (95%); Prenad (solceller) i princip allt också (95%). Klimatdata: EPD > 24% | Finns, Ej underskattat | Täckning Treano: 100% Prenad (solcell): Oklar, sannolikt > 95% | A5.2-A5.4, IVL vers 2024. Ej schablon för Bd 8. | EA

## Slide 58
Exempel anbuds underlag (Ort, Fastighetsnamn, Kund, Entreprenör)
Projekt typ | Fastighet & bygg. kropp | Klimatber.-verktyg | Startbesked & kriterie version | Dagens datum | Verifierings-metod
Tak och solcells renovering | Hus X. (vån Y) Ev källare/ solceller | Ange | Datum Anvisning vers | Ange | Egenkont.? XX: 250917 YY:250917
Logga
SBEF | Systemgräns | FFU | Traditionell | Klimatförbättrat | Klimatoptimalt (BATNEEC) | Klimatbalanserat
 | Totalt (=A+B) | SEK: | SEK: | SEK: | SEK: | SEK:
 |  | Ton CO2e: %: | Ton CO2e: | Ton CO2e: %: | Ton CO2e: %: | Ton CO2e: %:
 | Beräkning A: 0, 4 | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA:
 | Beräkning V: 86 | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: XX | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: XX | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: XX | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA: | Ton CO2e: Kg CO2e/BTA:
0 | Cirkulär hantering av befintligt (02) | Cirkularitetsinventering – urval. Generellt kfb takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot | Ingen cirkularitetsinventering och åtgärd Generellt takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot. | Cirkularitetsinventering – urval. Generellt kfb takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot | cirkularitetsinventering. Icke cirkularitet klimatbelastar. Generellt kfb takpapp ovan befintligt. River takpapp och plåt vid takfot | 
4 | Yttertak (43, 44, 45) | K-virke (visst utbyte / komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), kfb ytpapp (Icopal). Utred kfb plåtarbete, kfb plåthuvar | K-virke (visst utbyte/ komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), ytpapp, plåtarbete, plåthuvar | K-virke (visst utbyte / komplettering), (ej behövt ersätta mineralull), kfb ytpapp (Icopal). Utred kfb plåtarbete, kfb plåthuvar | K-virke, (ej behövt ersätta ytterligare kfb isolering),, ytpapp, kfb plåtarbete, kfb plåthuvar | 
86 | El: Solceller (495 kWp, 460000 kWh/år, 11 huskroppar, 980 solpaneler, 23,76 ton CO2e / MW solpaneler) | Solceller med EPD | Solceller med EPD | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | 
86 | El: Kablar (löpmeter) | Kablar: mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | Kablar: mellan solceller, växelriktare, internt elcentraler | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | 
86 | El: Batterier (totalt 285 kWh, Ferroamp Pylontech, 11 st (1 per fastighet))) | Batterier Ferroamp Polyontech (Boverket) | Batterier Ferroamp Polyontech (Boverket) | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | Anbudslämnare anger grönt sidoanbud här | 
 | Byggtransporter & arbetsplats | LFM30 steg 1 |  | LFM30: Steg 1 | LFM30: Steg 2 | LFM30: Steg 3
Systemgränser: |  |  | Funktionell Enhet | Klimatdata | Verifikat verkligt: Inköp, EPD; Resurssammanställning | Verifikat: Transporter | Täckningsgrad | Schabloner | Drift - (B6) påverkan
Byggprojekt & LCA-skeden | Särberäkningar | Byggdelar / Aktiviteter |  |  |  |  |  |  | 
Byggnad, B5.1-B5.4 | Beräkn A: X m2 | Bd 00, 4, 86 | kg CO2e/m2, kg CO2e/m2 solcell, kg | Typiska, Olika DB, GWP-GHG | Vid överlämning ska beräkning verifierats med > 70% (produkt, mängd, klimatdata / recept) EPD > 30% | Finns, Ej underskattat | >85%  100% | Bd 8. IVL vers 2023 | 
Anbud: I FFU från början. Blå text = utretts innan.
Vid avtal: ÄTA kfb välkommet att komma in
Känslighetsanalys – begär in gröna sidoanabud / optioner
Gult = Anbudslämnare fyller i

## Slide 59: Reflektioner
Delområde | Kommentar
Verifiering – vad begära in? | Be entreprenör påvisa att inköp och beräknat motsvarar samma (inköpskvitto/intyg; produkt/leverantör/EPD; mängder): Kablar; plåt; virke
När klimatberäkna projektspecifikt (> 5 MSEK): | Uppskattningsvis 2 effektiva arbetsdagar för en totalentreprenör att genomföra klimatberäkning Alltid om > 30 MSEK. Eftersträva om 5-30 MSEK. Som plan B, hybrid för de delar där ev klimatvinst avses kommuniceras. Motiv: När likvärdigt referensprojekt och/eller referensvärde ej statistiskt säkert. När klimatvinst avses kommuniceras externt med hög trovärdighet.
Vid byggservice < 5 MSEK | Referensvärde ”m2 tak” samt ”m2 solcell” från > 5 MSEK projekt bör också kunna användas för < 5 MSEK projekt.
Traditionellt byggt år 2015-2020 | Traditionellt: År 2020 genomfördes visst utbyte/ komplettering av konstruktionsvirke, medan mineralull, plåt och kablage (solceller) bytes ut.
Livscykel – om fler än livscykelskede A | Rimligt att LCC är 25-30 år, vid beräkning av livscykelskede B och C.
Upphandling, FFU – vilka byggdelar bör kunna vara minst kfb vid FFU | Se tabell, bruna celler.
Rekommenderade nivåer vid verifiering av beräkning: | Verifiering inköp > 75 % av total klimatpåverkan (intyg, kvitto, recept) EPD > 20 % Täckningsgrad (inan uppräkning till 100%) > 80 % Tidiga kalkylskeden (med fördel lägg på), osäkerhetspåslag: 15%
Schabloner: A5.2-A5.4 (byggarbetsplats) Ev Bd 8 | Utgå ifrån senast version IVL beräkningsanvisning, men justera då ROT till följande: A5.2-A5.4: Traditionell (el 3 + diesel 3  2+1 = 3); LFM30 Steg 1 (2+1); LFM30 Steg 2 (2) Bd 8: Statistik

## Slide 60: Exempel Nyproduktion
Vid behov begär in särberäkning / särredovisning för att lättare kunna jämföra och utvärdera anbud, samt kvalitetssäkring via egenbedömning
Om möjligt gör förarbete först, att endast ha ”tävlan” på urval byggdelar (ej begära in hela smörgåsbordet) i syfte minska kalkylkostnader och få fler anbudslämnare

## Slide 61
Anbudsutvärdering – uppmana beställare till kvalitetssäkring via sakkunnig

## Slide 62: Nyttja erfarenheter
Nyttja referensbibliotek / erfarenheter i upphandlingsprocessen

## Slide 63: Sammanfattning och reflektion

## Slide 64: Tre viktigaste budskapen
Vad vill vi att ni minns:
Projektdata  företagsnivå  klimatbudget: Klimatberäkning i projekten är råvaran i företags klimatstyrning (inkl dess kvalitet)
Mål måste styra affären: Om klimatmål inte påverkar beslut, upphandling och prioritering är de bara retorik
Upphandling är starkaste styrspaken: Genom krav i tidiga skeden och i AF-del kan ni omsätta klimatbudgeten i praktiken

## Slide 65: Reflektion: Vad betyder detta för er?
Hur ser det ut hos er idag?
Företagsnivå: Har ni idag en tydlig kedja från klimatmål  uppföljning per projektportfölj?
Projekt / upphandling: Var i er upphandlingsprocess tappas klimatambitionen oftast bort?
Data & lärande: Vilken typ av klimatdata saknar ni för att våga sätta skarpare mål?
Nästa tre månaderna – vad gör ni?

## Slide 66
Erfarenhetsåterföring

## Slide 67: Erfarenhetsåterföring
Vilka är era viktigaste lärdomar från klimatberäkningsstugorna?
Hur ni kommer att ta med er arbetet från klimatberäkningsstugan i er verksamhet? Vad behöver ni för ytterligare stöd från LFM30?
Vad har varit bra med klimatberäkningsstugorna?
Vad skulle kunna förbättras med klimatberäkningsstugorna?

## Slide 68
Fördjupning

## Slide 69
Fördjupning: Bakgrund: Vi använder LFM30:s Metod som ramverk för denna stuga
Utgångspunkt struktur / innehåll:
Ramverk: Klimatberäkningsstugan har behövt ett övergripande ramverk att förhålla sig till inkluderat Boverket och hur förhålla sig till andra klimatinitiativs klimatberäkning. LFM30:s Metod för Klimatbudget, med beräkningsanvisning byggnad och anläggning, har gett det ramverket och strukturen – se mer på dess hemsida

## Slide 70: Fördjupning: Byggbranschen, och systemgränser där ni/vi är verksamma
Byggbranschen:
Generellt:
Ett normal år tillförs ca 1 % nya hem (99% är befintliga)
87% av byggbranschens aktörer har färre än 4 anställda (SME) och < 1 % av alla byggföretag har mer än 50 anställda
Mindre än 10% av antal företag är medlem i bygg-branschorganisation (ex lokala klimatinitiativ, branschorganisationer), men dess medlemmar har ca 30 % av byggbranschens totala omsättning
90% tillhör ej bygg-branschorganisation (är SME) och står för 70% av omsättning. Byggmaterialhandel har här en central potential funktion – då alla dessa SME möts där: infotavlor, vad finns på hyllan, rådgivare, näthandel och info.
Isbergsmodellen:
Uppdelning: Sektorns ca 20 miljoner ton CO2e / år, kan delas in i 18 olika utsläppskategorier, fördelat ca 50% / 50% utsläpp mellan byggnad och anläggning.
Lagkrav klimatberäkning (energideklaration; klimatdeklaration): Ca 20% 2022-2028, och ca 35% utifrån Boverkets förslag från 2028.
Lagkrav max CO2e: Endast ca 10% av utsläppen har lagkrav på max CO2e utifrån Boverkets förslag 2030, med brant ambitionstrappa i linje med Parisavtalet, EU, klimatlagen, Fossilfritt Sverige. Med andra ord, ca 90% utsläppskällor saknar lagkrav!
Lokala klimatinitiativ och frivilliga löften av enskilda byggaktörer: Lokala klimatinitiativ (större orter/regioner) samt Viable city kommuner, täcker ca 75% av klimatutsläpps källorna, och har ofta mål i linje med nettonoll 2030/2035 och/eller Science Based Targets.
Oklar helhet: Det är oklart om de klimatutsläpp som ej täcks av lagkrav eller lokala klimatinitiativ, indirekt styrs i rätt riktning för minskade klimatutsläpp i den omfattning och takt som behövs för att helheten i sektorn ska kunna nå sina mål. Risk för ”free rider” problem.
Olika delstrategier för omställning, om SME (via byggvaruhandel, offentliga coacher) eller mellan/stor aktör (branschorganisationer och lokala initiativ).
Behovet är att alla gör sitt, men där lagkrav saknas, där är det oklart om vi som helhet når målet även om ansvarsfulla byggaktörer gör sitt på vägen.

## Slide 71: Fördjupning: Omvärldsanalys – fokus företagsnivå
Aktuell nivå: Ofta är fokus endast på projektnivå (ej kombinationen ”företagsnivå – områdesnivå projektnivå”)
Företagsnivå: Med företagsnivå avses portfölj av byggnadsverk (inkl portfölj av produkter och tjänster).
Vad ingår i företagsnivå: Och företagsportföljen kan avse både byggnad och anläggning, samt både nyproduktion, ROT och ”vanlig” drift/förvaltning. Eller endast urval.
Gränssnitt denna klimatberäkningsstuga: I denna klimatberäkningsstuga avser målstyrning avse dels målstyrning per projekt (fokus steg 0 identifiera affären), och dels portföljen av olika byggprojekt / byggnadsverk i ett byggföretag / byggverksamhet.
Koppling mellan företagsnivå och projektnivå: Se figur nästa ppt.

## Slide 72
Typ Nyproduktions byggnad, ex: flerbostadshus
Lika nyproduktions byggnad
(med ev behov av särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Kvalitet: Flera olika studier behövs som med tiden förfinar /förbättrar referensvärdena, ex avseende mer heltäckande systemgränser (alla CO2e utsläpp vid ett byggprojekt)
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
ca 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
>20% + motivera ansvarstagande
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – NYPRODUKTON BYGGNAD:
När nöjd? Vilka referensvärden finns (generiska, från olika källor, vilka välja), och när nöjd (generiskt satta),
Hur ta fram nya eller utmana gamla referensvärden utifrån principen BATNEEC?
2025 finns det ej framtaget referensvärden för ex jordbruk, industri, transport
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 73
Typ anläggningsprojekt, ex: markarbete
Ex ”Lunda lera” och lika byggprojekt (särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – ANLÄGGNING:
När nöjd? Hur ta fram referensvärden inkl bästa klimatval referensvärde för anläggning?
2025 finns det generellt ej framtaget referensvärden för anläggningsprojekt (finns på urval Trafikverket projekt, och några enstaka anläggningsprojekt)
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Flera olika studier behövs som med tiden kvalitativt förfinar /förbättrar referensvärdena
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
Från 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
> 20% + motivera ansvarstagande
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 74
Typ ROT Projekt, ex: Stambyte
Lika byggprojekt (särberäkningar)
Projektspecifika beräkningar per projekt =
ÖVERSIKT KLIMATOPTIMERING – ROT BYGGPROJEKT:
När nöjd? Hur ta fram referensvärden inkl mini-målgränsvärde för ROT bygg projekt?
2025 finns i sektorn framtaget en hel del referensvärden för olika ROT projekt – med blandad kvalitet
Genomsnitt referensvärde – statistiskt underlag behövs (först preliminärt).
Flera olika studier behövs som med tiden kvalitativt förfinar /förbättrar referensvärdena
Traditionellt:
Hur det byggdes 2015-2020
Klimatförbättrat:
Från 1-40% CO2e
Klimatoptimerat:
> 20% + motivera ansvarstagande
Klimatbalanserat
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Allt tuffare gränsvärde

## Slide 75: Gränssnitt – klimatberäkning (2022-2028): 1 (2)
Nyproduktion / Större tillbyggnad | Renovering / Ombyggnad/Mindre Tillbygggnad | Byggservice
Boverket: Urval nybyggnader. Anläggning inkl från 2028, direkt under byggnad (ej allt i anläggningsprojektet) | Boverket: Nej | Boverket: Nej
Lokala initiativ: Alla | Lokala initiativ: Alla | Lokala initiativ: Frivilligt
Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(A1-A5.4)
Påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(B5.1-B5.4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning
(B2, B4)
Byggnad
(B2, B4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Alltid projektspecifik beräkning
> 30 MSEK: Projektspecifik beräkning
5- 30 MSEK: Projektspecifik beräkning alt hybrid beräkning
Spets projekt  Referensvärden   Etablerade ex i verktyg
<5 MSEK: Referensvärden / Hybridberäkning & nyckeltal
Klimatbalansering
Klimatbalansering
Klimatbalansering
Boverket, 2022-
Lokalt
Initiativ, 2020 -
Tidiga skeden: Referensvärden
Tidiga skeden: Referensvärden
|

## Slide 76
 | Nyproduktion / Större tillbyggnad | Renovering / Ombyggnad/Mindre Tillbyggnad | Byggservice
Klimatutsläpp |  |  | 
Klimatbalansering |  |  | 
 | Boverket: Urval nybyggnader. Förslag gränsvärde urval byggnader 2030- (gäller endast nyproduktion) | Boverket: Endast större ombyggnad (2028-) Inga förslag gränsvärden | Boverket: Nej Inga förslag gränsvärden
 | Lokala initiativ: Alla BATNEEC | Lokala initiativ: Alla BATNEEC | Lokala initiativ: Frivilligt BATNEEC
Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(A1-A5.4)
Påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning (A1-A5.4)
Byggnad
(B5.1-B5.4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Ev Anläggning
(B2, B4)
Byggnad
(B2, B4)
Ev påverkan på drift (B6)
Ev fler livscykelskeden (B-D)
Livscykelskede A (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Boverket, 2022-
Lokalt Initiativ, 2020 -
BATNEEC
Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
VFT, SVL, KKPI
Bästa klimatval
BATNEEC
Mini- Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
VFT, SVL, KKPI
Bästa klimatval
BATNEEC
Mini-Mål-gränsvärde
Bästa klimatval
(VFT, SVL, KKPI)
Bästa klimatval
Livscykelskede A (B-D): CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Livscykelskede A/B (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Livscykelskede A/B (B-D) – CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Livscykelskede B (B-D): Permanenta CRCF nivå 1
Livscykelskede B (B-D) – CRCF nivå 2-3
Livscykelskede B6: CRFC nivå 2-3 ???
Gränssnitt – klimatberäkning och klimatoptimering (2022-2030): 2 (2)